Оглавление

Положения	5

1.	Общие положения территориального планирования	5

1.1.	Содержание и назначение схемы территориального планирования	5

1.2. Статус муниципального района и его  роль  в  системе расселения и производительных сил Липецкой области	8

1.3. Перечень сельских поселений, их основные характеристики и оценка их	10

потенциалов

2. Цели территориального  планирования	13

2.1.Основные  направления  развития  муниципального    района	13

2.2. Функциональное зонирование территории	16

2.2.I. Зоны интенсивного градостроительного освоения территорий	19

2.3. Планировочная    организация    территории    и упорядочение   границ   поселений	36

2.3.1. Проектная планировочная структура	36

2.3.2. Главные положения проектного планировочного каркаса территории района	37

2.3.3. Изменение границ сельских поселений	38

2.3.4. Анализ инвестиционных площадок.	39

Перспективные промышленные зоны	39

Перспективные зоны жилищного строительства	39

3. Основные задачи территориального планирования	39

3.1. Концепция схемы развития транспорта	39

3.1.1. Схема развития дорожной сети	39

3.1.2. Схема развития транспортного сообщения	40

3.2. Основные направления развития и модернизации инженерной инфраструктуры	41

3.2.1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения	41

Характеристика объектов водоснабжения и водоотведения	42

3.2.2. Мероприятия по развитию систем водоотведения	44

3.2.3. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения	45

Характеристика современного состояния теплоснабжения	46

3.2.4. Мероприятия по развитию систем газоснабжения	47

3.3. Пространственное развитие сельского хозяйства	49

3.4.	Размещение объектов социальной инфраструктуры	52

3.4.1. Развитие жилищного строительства	52

3.4.2.	Развитие сети учреждений здравоохранения	54

3.4.3. Развитие сети учреждений образования	64

3.5.	Охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования	65

3.5.1. Оценка экологической ситуации района	65

3.5.2. Перспективный ландшафтный план и муниципальная система особо охраняемых природных территорий	65

5. Программа мероприятий реализации схемы территориального планирования

5.1. Меры   государственной   поддержи   реализации   схемы

6. Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций	74

ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» выполняет работу «Схема территориального планирования          Добринского района» в соответствии с муниципальным контрактом №1 от 08 сентября 2009 года.

Работа выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, предъявляемыми для разработки современной градостроительной документации на уровне муниципального района с учетом положений схемы территориального планирования Липецкой области.

Графическая часть работы выполнялась в электронном виде, с послойным нанесением основной градостроительной информации, с использованием программного обеспечения.

Характеристика социально-экономической и градостроительной ситуации и выводы, сделанные в данной работе, опирались на статистическую информацию областных и местных органов статистики, аналитические материалы и программные документы Добринского района, а также на разноплановые информационные материалы на официальных сайтах Администраций Липецкой области и Добринского района.

Авторский коллектив:

О.В.Крючкова – директор

С.В.Какичева – руководитель проекта

В.Г.Гостеев – кандидат технических наук

Н.Б.Столповская – кандидат юридических наук

Положения

о территориальном планировании Добринского района

Липецкой области

### Общие положения территориального планирования

Территориальное планирование развития Добринского района, генеральные планы сельских поселений  осуществляется посредством разработки градостроительной документации. Документы территориального планирования муниципальных образований учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установлении границ муниципальных образований, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территории района, поселений и  целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Документация по планировке территорий учитывается при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, межевании объектов землеустройства, резервировании земельных участков и их изъятии для государственных и муниципальных нужд, определении предельных размеров земельных участков, изготовлении кадастровой карты (плана) земельного участка, установлении границ муниципальных образований, градостроительных регламентов.

Документы градостроительного зонирования учитываются при планировании инвестиционной деятельности в области развития территорий, подготовке градостроительных планов застроенных и подлежащих застройке земельных участков, выдаче разрешений на строительство.   Градостроительная документация, утвержденная в установленном порядке соответствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, является обязательной для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений.

### Содержание и назначение схемы территориального планирования

Схема территориального планирования Добринского муниципального района разработана  с учётом положений схемы территориального планирования Липецкой области. В ее состав входят материалы по обоснованию схемы и утверждаемая проектная документация. В состав каждой из этих частей входят соответственно:

1. Материалы по обоснованию:

пояснительная записка (обосновывающие документы);

схема положения района в области;

схема современного использования;

схема распределения земли по формам собственности;

схема транспортного обеспечения;

схема инженерного обеспечения;

схема  расселения;

2. Утверждаемая проектная документация:

пояснительная записка (положения о территориальном планировании);

схема планировочной организации территории;

схема территориального планирования (основной чертеж);

схема развития инженерного обеспечения;

схема экономического развития.

Целью разработки схемы территориального планирования Добринского муниципального района является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов местного самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления поселений, входящих в его состав, установление требований и ограничений по использованию межселенных территорий муниципального района для осуществления градостроительной деятельности.

Схема территориального планирования Добринского муниципального района определяет:

основные направления реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально - экономического развития и природно-климатических условий Добринского района;

границы зон, подлежащих застройке на межселенных территориях;

зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон в отношении межселенных территорий, подлежащих застройке;

меры по защите территорий района и поселений в его составе от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур межселенного значения;

территории резерва для развития поселений;

территории для строительства дач, садоводства, огородничества на межселенных территориях;

территории для организации мест отдыха населения с учетом мест традиционного природопользования;

иные меры по развитию территории района.

Задачи проекта конкретизируются по следующим позициям:

1. Определение возможностей района в части совершенствования структуры сложившегося хозяйственного комплекса и функциональных территориальных зон; выявление социально-экономических тенденций на прогнозируемый период в контексте оптимизации территориальной организации; выявление перспективных секторов экономики и соответствующих функционально-планировочных зон - «полюсов роста» - с учетом хозяйственно-территориальной специфики.

2. Разработка предложений по развитию коммуникационно - инфраструктурного каркаса района - системы транспортных связей всех видов с соответствующей обслуживающей инфраструктурой.

3. Прогнозирование базовых параметров развития территории - численность населения района, сферы занятости, объемы строительства и пр.

Проводится анализ сельского расселения в части их перспективности для дальнейшего социально-экономического развитии в зависимости от хозяйственной, исторической и планировочной специфики.

4. Выделение системы расселения высоких рангов, определение их роли в формировании расселенческого каркаса. Разработка принципиальных предложений по сельскому расселению, его возможной реконструкции.

5. Формирование предложений по сохранению и развитию природно - экологического каркаса Добринского района и рациональному использованию природных ресурсов (большой водораздел, биосферные функции природных комплексов, сохранение всех видов ресурсов, в том числе, водных). Предложения по развитию рекреационных территорий.

6. Принципы развития социальной сферы, расчёты основных экономико-градостроительных параметров.

7. Принципиальные направления реконструкции и развития современных инженерных систем, связи и телекоммуникаций – газоснабжения, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др., защита от неблагоприятных природных и антропогенных процессов.

1.2. Статус муниципального района и его  роль  в  системе  расселения и производительных сил Липецкой области

В границах Добринского района (1667 км2), занимающего 6,92% территории области, проживает 2.4%  ее населения (39,347 тыс. человек). Территорию района образуют 19 сельское поселение, в которых  расположено 116 населенных пункта.

Межселенные территории (за границами поселковых черт) - в основном земли сельскохозяйственного использования. Они являются резервом для развития федеральной, областной, районной и муниципальной инженерно-транспортной инфраструктур, гражданского и промышленного строительства. Район является средоточием памятников истории и культуры, таких как церковь Казанской Божьей Матери в селе Богородицкое, построенная в 1907году; церковь Михаила Архангела в селе Демшинка, построенная в 1892году; церковь Иоанна Предтечи в селе Ивановка, построенная в 1797году; колокольня в селе Ивановка, построенная в 1836году; церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Ольховатка, построенная в 1826ггоду; церковь Дмитрия Ростовского, построенная в 1800-1850годах; церковь Покровская в селе Сафоново, построенная в 1800году. Все перечисленные объекты являются памятниками архитектуры региональног значения.

В районе выявлено ещё большое количество объектов культурного наследия

Экологическая обстановка в районе в целом благоприятная для проживания. Повышенная экологическая нагрузка в Дубовском, Пушкинском, Богородицком, Добринском сельских советов.

По территории Добринского района проходит участок федеральной трассы 1Р 193 Воронеж-Тамбов. Сеть железных дорог Добринского района образует одна линия: Грязи-Поворино (Волгоград). Данные виды транспорта связывают регион с другими частями области и России.

### Таблица 1.1

### 1.3. Перечень сельских поселений, их основные характеристики и оценка их

### потенциалов

| № | Наименование сельского поселения (сельсовета) | Площадь поселения (га) | Количество населенных пунктов (ед) | Число жителей по состоянию на 01.01. 2008 г. (чел) | Оценка потенциала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Промышленность | Сельское хозяйство |
|  |  |  |  |  | Высокий | Низ-кий | Высо-кий | Низ-кий |
| 1 | Березнеговатский | 13107,6 | 10 | 1578 | - | - | + | - |
| 2 | Богородицкий | 4427,0 | 5 | 4265 | - | - | + | - |
| 3 | Верхнематрёнский | 11623,9 | 8 | 1366 | - | - | + | - |
| 4 | Демшинский | 5144,2 | 5 | 855 | - | - | + | - |
| 5 | Добринский | 7760,0 | 3 | 10140 | + | - | - | + |
| 6 | Дубовской | 11591,6 | 7 | 2416 | - | - | - | + |
| 7 | Дуровский | 9459,0 | 5 | 806 | - | - | + | - |
| 8 | Каверенский | 9394,6 | 4 | 1239 | - | - | + | - |
| 9 | Мазейский | 6089,4 | 5 | 1348 | - | - | + | - |
| 10 | Нижнематрёнский | 12663,5 | 4 | 1181 | - | - | + | - |
| 11 | Новочеркутинский | 9417,5 | 4 | 966 | - | - | - | + |
| 12 | Павловский | 6907,9 | 7 | 1230 | - | - | + | - |
| 13 | Петровский | 12291,9 | 8 | 2818 | - | - | + | - |
| 14 | Пушкинский | 9280,7 | 6 | 1635 | + | - | + | - |
| 15 | Сафоновский | 5283,5 | 7 | 746 | - | - | + | - |
| 16 | Среднематрёнский | 5471,3 | 6 | 805 | - | - | - | + |
| 17 | Талицкий | 12228,96 | 4 | 3246 | - | + | - | + |
| 18 | Тихвенский | 7024,4 | 11 | 1216 | - | - | - | + |
| 19 | Хворостянский | 7560,0 | 7 | 1491 | - | - | - | + |
|  | Район в целом | 166726,96 | 116 | 39347 |  |  |  |  |

Таблица 1.2

Перечень поселений Добринского района

| № | На Наименование сельского поселения | Название населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение Березнеговатский сельсовет | с. Березнеговатка |
|  |  | с. .Лебедянка |
|  |  | д. Студёнка |
|  |  | д. Бредихино |
|  |  | д.Ярлуково |
|  |  | д. Георгиевка |
|  |  | д. Матвеевка |
|  |  | д. Белоносовка |
|  |  | д. Данковка |
|  |  | д. Большие Отруба |
| 2 | Сельское поселение Богородицкий сельсовет | ж.д. станция Плавица |
|  |  | д. Благодать |
|  |  | пос Пролетарский |
|  |  | с. Богородицкое |
|  |  | д. Ольговка |
| 3 | Сельское поселение Верхнематрёнский сельсовет | с. Верхняя Матрёнка |
|  |  | д. Малая Матрёнка |
|  |  | д. Берёзовка |
|  |  | д. Воля |
|  |  | д. Новая |
|  |  | с. Приозёрное |
|  |  | д. Ландышовка |
|  |  | д. Плоская Вершина |
| 4 | Сельское поселение Демшинский сельсовет | д. Александровка первая |
|  |  | д. Панино-Липецкие |
|  |  | д. Наливкино |
|  |  | д. Большие Отрожки |
|  |  | с. Демшинка |
| 5 | Сельское поселение Добринский сельсовет | пос. Добринка |
|  |  | д. Воскресеновка |
|  |  | д. Фёдоровка |
| 6 | Сельское поселение Дубовский сельсовет | с. Дубовое |
|  |  | с. Хворостянка |
|  |  | д. Сергеевка |
|  |  | пос. Новый Свет |
|  |  | с. Ивановка |
|  |  | д. Садовая |
|  |  | д. Софьино |
| 7 | Сельское поселение Дуровский сельсовет | с. Отскочное |
|  |  | д.Востряковка |
|  |  | с. Дурово |
|  |  | д. Нижнематрёновкие Выселки |
|  |  | д. Натальино |

| 8 | Сельское поселение Каверенский сельсовет | д. Петровка |
| --- | --- | --- |
|  |  | д. Алексеевка |
|  |  | с. Ровенка |
|  |  | с. Паршиновка |
| 9 | Сельское поселение Мазейский сельсовет | с. Мазейка |
|  |  | д. Сошки-Кривки |
|  |  | д. Поддубровка |
|  |  | д. Заря |
|  |  | д. Александровка вторая |
| 10 | Сельское поселение Набережанский сельсовет | с. Нижняя Матрёнка |
|  |  | д. Курлыковка |
|  |  | с. Ольховка |
|  |  | д. Красная Рада |
| 11 | Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет | с. Новочеркутино |
|  |  | д. Архиповка |
|  |  | д. Сомовка |
|  |  | с. Александровка |
| 12 | Сельское поселение Павловский сельсовет | с. Павловка |
|  |  | д. Георгиевка |
|  |  | д. Кочегуровка |
|  |  | д. Кочетовка |
|  |  | д. Евлановка |
|  |  | д. Смеловка |
|  |  | пос. имени Ильича |
| 13 | Сельское поселение Петровский сельсовет | с. Васильевка |
|  |  | пос. Политотдел |
|  |  | д. Николаевка |
|  |  | с. Среднее |
|  |  | пос. совхоза «Петровкий» |
|  |  | с. Новопетровка |
|  |  | д. Ржанец |
|  |  | д. Покровка |
| 14 | Сельское поселение Пушкинский сельсовет | с. Большая отрада |
|  |  | д. Веселовка |
|  |  | д. Заря |
|  |  | д. Малая Отрада |
|  |  | с. Пушкино |
|  |  | д. Слава |
| 15 | Сельское поселение Сафоновский сельсовет | д. Никанорово |
|  |  | пос. совхоза «Кооператив» |
|  |  | д. Скучаи |
|  |  | пос. Брянский |
|  |  | д. Наливкино |
|  |  | с. Сафоново |
|  |  | д. Киньшино |
| 16 | Сельское поселение Среднематрёнскиё сельсовет | с. Средняя Матрёнка |
|  |  | д. Асташевка |
|  |  | д. Никольское второе |
|  |  | д. Елизаветинка |
|  |  | д. Коновка |
|  |  | д. Александровка |
| 17 | Сельское поселение Талицкий сельсовет | с. Чамлык-Никольское |
|  |  | д. Московка |
|  |  | с. Талицкий Чамлык |
|  |  | д. Забитюжье |
| 18 | Сельское поселение Тихвинский сельсовет | д. Большая Плавица |
|  |  | д. Покровка |
|  |  | д. Никольское второе |
|  |  | д. Андреевка |
|  |  | с. Тихвинка |
|  |  | д. Аничково |
|  |  | д. Малая Плавица |
|  |  | д. Алексеевка |
|  |  | д. Русаново |
|  |  | д. Русаново |
|  |  | д. Петровка |
|  |  | с. Боровское |
| 19 | Сельское поселение Хворостянский сельсовет | ж.д. станция Хворостянка |
|  |  | д. Казельки |
|  |  | с. Падворские Выселки |
|  |  | с. Салтычки |
|  |  | с. Никольское |
|  |  | д. Ольшанка |
|  |  | д. Новая Жизнь |

## 2. Цели территориального  планирования

### 2.1.Основные  направления  развития  муниципального    района

Территориальное планирование – признанная практика цивилизованных стран, в том числе и с самыми либеральными экономическими системами. В развитых странах данный вид планирования (Spatial planning) развит настолько, что во многих из них существуют специальные правительственные органы - Министерства пространственного планирования, контролирующие все виды использования земель на соответствие десяти принципам, разработанным специальной Комиссией ЕС по пространственному планированию. Эти десять принципов настолько универсальны, что они могут быть с успехом положены и в основу Схемы территориального планирования Добринского района Липецкой области.

1. Обеспечение территориального согласия посредством более сбалансированного социального и экономического развития регионов и повышения их конкурентоспособности.    Принимаемые на европейском, национальном и региональном уровнях решения, а также инвестиции, так или иначе связанные с пространством, опираются на полицентрическую модель развития территорий. Соответственно, благодаря полицентрической модели повышается аттрактивность как столичных ареалов и «городов-ворот», так и структурно слабых регионов. Это особенно важно в тех случаях, когда речь идет о исторически сложившихся промышленных районах и малонаселенных сельских территориях, которые так характерны для Липецкой области. Региональная и муниципальная политика включает в себя, в том числе и действия властей в области развития транспорта, связи, образования и здравоохранения, которые имеют большое значение для поддержания жизнедеятельности сообществ в малонаселенных районах.

Для выполнения поставленной задачи региональные и местные власти должны стремиться к реализации различных, в том числе политических и экономических программ пространственного развития, что, в свою очередь, требует наличия демократических легитимных территориальных органов власти, высокого профессионализма и опыта, активного участия граждан и общественных объединений в планировании пространственного развития.

2. Поощрение развития, генерируемого городскими функциями, и совершенствование взаимоотношений города и деревни.

Городские системы и функции, включая системы и функции малых и средних региональных центров, должны развиваться таким образом, чтобы способствовать доступу к ним сельских жителей района. Партнерские отношения между городом и деревней призваны сыграть важную роль, в частности, в развитии сетей общественного транспорта, возрождении и одновременном развитии многих не связанных друг с другом видов сельских производств, повышении эффективности инфраструктуры, развитии зон отдыха горожан и сохранении природного и культурного достояния. Условием эффективного партнерства является сотрудничество на принципах равенства местных администраций.

3. Создание более сбалансированных условий транспортного доступа. В целях достижения более сбалансированного развития транспортной инфраструктуры необходима модернизация транспортных звеньев, связывающих малые и средние города района и области, сельские и островные территории с трансроссийскими и трансевропейскими сетями и транспортными центрами (железные дороги, автострады, аэропорты и многофункциональные центры).

4. Развитие доступа к информации и знаниям. С учетом необходимости обеспечения доступа к информации и знаниям, пространственное планирование должно уделять особое внимание районам, доступ которых к информации по тем или иным причинам ограничен. На региональном и муниципальном уровнях следует обеспечить интерфейсы между производителями информации и потенциальными пользователями: технопарками, институтами по передаче технологий, центрами исследований и обучения. Следует содействовать созданию банков текущих данных (по товарам, ноу-хау, туризму и т.д.) для развития межрайонных связей и участия в межрегиональной экономической деятельности.

5. Сокращение ущерба окружающей среде. Пространственное планирование призвано содействовать предотвращению или ограничению наносимого окружающей среде ущерба, предотвращать возникновение экологических проблем в результате недостаточной согласованности отраслевых программ, а также решений, принимаемых на местах.

6. Приумножение и защита природных ресурсов и природного наследия. Следует охранять и приумножать природные ресурсы, которые не только поддерживают баланс экосистем, но и обеспечивают привлекательность района, повышают его рекреационную ценность и качество жизни. Пространственное планирование должно принимать во внимание Конвенцию по сохранению европейской природы и естественной среды обитания (1979 г.) и Общеевропейскую стратегию биологического и ландшафтного разнообразия. Комплексные стратегии использования водных ресурсов должны охватывать, помимо прочего, охрану рек и водосборных бассейнов, контроль над сельским хозяйством в части ирригации и использования удобрений, очистку загрязненной воды и т.д. Для защиты качества питьевой воды необходимо следить, чтобы расширению сетей водоснабжения сопутствовал эквивалентный рост систем канализации и очистки стоков. Пространственное планирование связано с восстановлением и сохранением экологически значимых природных территорий. Создание в рамках Европейского Союза взаимосогласованной сети особо охраняемых природных зон (проект «Natura 2000», поддержанный РФ) является одним из мероприятий, осуществляемых в указанных целях.

7. Приумножение культурного наследия как фактор развития. Привлечение муниципалитетами инвесторов, туристов и широкой общественности посредством приумножения культурного достояния должно вносить существенный вклад в экономическое развитие и укрепление самобытности района. Политика пространственного развития должна способствовать комплексному управлению культурным достоянием, понимаемому как эволюционный процесс охраны и сохранения достояния с учетом потребностей современного общества. Целью является не только консервация прошлого, но и гармония и креативность современной архитектуры и городского дизайна с историческим наследием.

8. Развитие безопасной добычи энергоресурсов. Пространственное планирование должно быть направлено на использование возобновимых источников энергии как пространственно увязанных и экологически безопасных систем, а также на завершение систем энергопередачи на российском и общеевропейском уровне. Учитывая все возрастающее энергопотребление в экономике, следует сделать приоритетным направлением повышение эффективности использования уже имеющихся ресурсов и мощностей.

9. Поощрение устойчивого туризма. Политика пространственного развития направлена на использование возможностей роста, создаваемых туризмом. Следует сделать приоритетным направлением развитие форм высококачественного и устойчивого туризма. В целом, требуется изучить экосистемы и рассчитать количество туристов, которое территория способна выдержать, а также разработать новые инструменты контроля. В будущем следует осваивать те формы «мягкого туризма», которые легко могут быть адаптированы к условиям района, например, эко- и агротуризм и открывают возможности развития для многих периферийных территорий района.

10. Ограничение последствий природных катастроф. Необходимы превентивные меры в контексте программ пространственного развития, направленные на ограничение ущерба и снижение уязвимости структуры расселения, включающие мероприятия в области землепользования и строительства.

### 2.2. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории Добринского района Липецкой области является одним из главных элементов регулирования территориального развития района. Функциональное зонирование определяет хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории и является одним из базовых документов для разработки проектного плана.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование их перспективной хозяйственной направленности;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Регламент использования территории выступает как совокупность предпочтений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Функциональное зонирование разработано на основе проектной планировочной организации территории района и области, здесь выявлены границы и предложен режим хозяйственной деятельности в пределах главных зон ограничений экологического каркаса (водоохранных зонах, заповедниках, сельскохозяйственных землях и т. п.). Зонирование территории Добринского района Липецкой области произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса области, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся урбанизированных территорий вокруг развивающихся сельских поселений;

- развитие рекреационных зон на территориях сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий: памятников природы;

- концентрация социальной инфраструктуры и населения в «узловых» населенных пунктах;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Функциональное зонирование на уровне района предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

- современного использования территории;

- концепции пространственного развития района;

- положения территории в планировочной структуре области и района, ее частей относительно наиболее значимых поселений, а также градостроительной ценности территории;

- градостроительных ограничений использования, определяемых следующими аспектами природного и техногенного характера:

- ограничения по функциональным базовым признакам;

- ограничения, связанные с историко-культурной средой;

- неблагоприятные инженерно-геологические и прочие природные условия, а также состояние окружающей среды;

- транспортно-коммуникационные ограничения;

- эколого-гигиенические ограничения.

Для четкого выявления функциональной специализации территории района, проведено ее функциональное макрозонирование, которое сложилось из следующих типов территорий:

- кардинально преобразованные человеком территории – населенные пункты, территории объектов культурного наследия, районы открытой добычи полезных ископаемых, территории транспортно-инженерных коммуникаций, территории, прилегающие к  рекам, территории, прилегающие к развивающимся населенным пунктам – осям развития;

- умеренно измененные хозяйственной деятельностью – сельскохозяйственные угодья;

- территории, практически не нарушенные деятельностью человека – открытые пространства, охраняемые природные территории: заповедники, заказники, памятники природы.

Размещение функциональных зон, их конфигурация, определены на основе перспективной планировочной структуры района в соответствии с конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов.

Функциональное зонирование территории района позволило определить соподчиненную систему населенных пунктов. В результате функционального зонирования вся проектируемая территория Добринского района Липецкой области делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования.

По характеру преимущественной градостроительной и хозяйственной деятельности выделяются основные типы функциональных зон:

### I. Зоны интенсивного градостроительного освоения территорий

Именно на этих территориях сконцентрирована градостроительная активность, они должны играть роль своеобразных «точек роста» качества организации жилой, производственной, рекреационной среды и роста экономики района. Для них характерно активное новое строительство и реконструкция застроенных территорий, экологически безопасное развитие и поддержание баланса на региональном уровне.

Использование территории зон интенсивного градостроительного освоения регламентируется генеральными планами, правилами землепользования и застройки. Территориальное развитие  должно происходить в границах земель, определенных генеральными планами. В тех населенных пунктах,  где этих земель недостаточно для строительства, вполне могут допускаться изъятия прилегающих территорий (земли сельскохозяйственного назначения) на основании проработок генеральных планов таких поселений, проектов детальной планировки и другой соответствующей проектной документации.

Зоны интенсивного градостроительного освоения делятся на подзоны, в том числе:

Зоны транспортно-коммуникационных коридоров

Зоны транспортно-коммуникационных коридоров являются территориями, наиболее перспективными для настоящего и будущего экономического развития района.

- Проектирование участка дороги, примыкающего к дороге п.Добринка-с.Пушкино и к дороге п.Добринка-д.Петровка.

Селитебные территории

Селитебная территория включает жилые, общественно-деловые и смешанные (производственно-жилые) зоны, а также объекты озеленения.

Промышленные, коммунально-складские территории,  производственные центры

В зонах промышленного и производственно-коммунального строительства, расположенных в сельской застройке по главным планировочным осям, предполагается реконструкция, модернизация объектов капитального строительства.

Территории возможного размещения крупных производств, объектов капитального строительства (резервные территории)

Жилищное строительство

Жилищное строительство предусматривается осуществлять согласно генеральным планам и градостроительным регламентам. Новая жилая застройка может быть размещена как на территориях, примыкающих к существующей застройке населенных мест, так и на новых, резервных территориях, расположенных по основным транспортным осям.

Все участки перспективной жилой застройки размещаются за пределами санитарно-защитных зон существующих и проектируемых предприятий промышленного и агропромышленного комплекса.

Территории в границах сельских населенных пунктов, попадающие в зону интенсивного градостроительного освоения должны  быть подвергнуты реконструкции, как жилого фонда, так и инженерного обеспечения.

Промышленность

Размещение нового объекта предприятия перерабатывающей промышленности (завод по обработке семян сахарной свеклы) предусматривается  в сельском поселении Дубовский сельсовет. 2.2.2  Зоны преимущественно природоохранного назначенияТерритории природоохранного назначения по земельному праву РФ это земли заказников (за исключением охотничьих), запретных и нерестоохранных полос, земли, занятые лесами I группы, другие земли в системе охраняемых природных территорий, земли памятников природы.

В состав З.п.н. включаются участки, в пределах которых имеются природные объекты, представляющие особую научную и культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, сообщества растительных и животных организмов, редкие геологические образования, виды растений и животных). На З.п.н. допускается ограниченная хозяйственная деятельность при условии соблюдения установленного режима. Устанавливаются водоохранные зоны рек и водоемов, границы которых закрепляются на местности специальными информационными знаками.

Водоохранные зоны крупных межрегиональных источников поверхностных вод

Крупным межрегиональным источником поверхностных вод на территории Добринского района являются реки: Плавица, Плавутка, Матрёнка, Битюг.

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 16.11.95 № 167-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.11.96 № 1404; СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения).

На территории водоохранных зон запрещается размещать объекты, загрязняющие реки, озера и пр., в т.ч.: склады ядохимикатов, минеральных удобрений и ГСМ, площадки для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческие комплексы и фермы, места складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбища и скотомогильники, накопители сточных вод, стоянки транспортных средств. В лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования запрещается. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

2.2.3  Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории — это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования.

Наряду с заповедниками и национальными парками в нашей стране развиты территории с частичным режимом охраны — заказники. На территории заказника под охраной находится не весь природный комплекс, а некоторые его части: только растения, только животные, либо их отдельные виды, либо отдельные историко-мемориальные или геологические объекты.

2.2.4  Зоны природоохранно-рекреационного назначения и охраны историко-культурного наследия

Лесопарки.

Использование территории осуществляется в соответствии со статьей 21 закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 33-ФЗ. На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков. Могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий. Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного парка определяются положением об этом природном парке, утверждаемым органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и соответствующими органами местного самоуправления.

Туристско-рекреационные зоны, лечебно-оздоровительные местности и курорты

Туристско-рекреационные зоны предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Использование территории регламентируется документами территориального планирования муниципальных образований. На территории рекреационных зон могут размещаться дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

Использование территории регламентируется также документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований.

Зоны историко-культурного назначения и зоны охраны

объектов культурного наследия

Использование территорий историко-культурных заповедников и достопримечательных мест (природно-культурных территорий) регламентируется Положением о государственном историко-культурном музее-заповеднике (заповеднике) (в ред. Приказа Минкультуры РФ от 20.11.1995 N 784), утверждаемом Правительством Российской Федерации – для историко-культурных заповедников федерального значения; в соответствии с законом субъекта Российской Федерации – для историко-культурного заповедника регионального значения; органом местного самоуправления для историко-культурного заповедника местного значения, или Положением о достопримечательном месте (природно-культурной территории).

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии со статьей 34 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия. Проектом предлагается организовать зону охраны церквей: Казанской Божьей Матери в селе Богородицкое, Михаила Архангела в селе демшинка, Иоанна Предтече в селе ивановка, Покрова Пресвятой Богородицы в селе Ольховатка, Покровская в селе Павловка, Дмитрия Ростовского в селе Пушкино, Покровская в селе Сафоново и колокольни в с. Ивановка. Все эти объекты культурного значения имеют региональный статус.  Для выявленных объектов культурного наследия в с. Богородицкое, пос. Большая Отрада, пгт. Добринка, с. Нижняя Матрёнка, с. Новочеркутино, с. Отскочное, с. Павловка, с. Паршиновка, с/з «Петровский», ст. Плавица, с. Пушкино, с. Талицкий Чамлык, с. Тихвинка, ст. также предлагается организовать охранные зоны.

    - Зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения

Зона охватывает практически всю территорию аграрного производства района, с разреженной сетью малых сельских поселений, районных центров роста, ориентированных, в основном, на переработку сельскохозяйственного сырья и сервисное обслуживание аграрных  производств.

Это территория, на которой преобладают земли сельскохозяйственного назначения, предназначенная для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих объектов АПК.

Рационально размещение объектов АПК на расстояние санитарно-защитных зон предприятий (не менее 1000 м)  от селитебных территорий с учетом достаточной эффективности очистных сооружений и возможности полной герметизации, в противном случае, эта зона расширяется до 2000 м.

Требуются реконструкция и строительство мелиоративных систем, развитие противоэрозионных лесонасаждений, комплекс мероприятий по повышению плодородия почв.

В зоне преимущественного сельскохозяйственного назначения вычленяются ареалы орошаемого земледелия, садоводства, зоны черноземов. В целом район имеет самые благоприятные показатели для развития растениеводства и организации замкнутого цикла сельхозпроизводства внутри района.

Зоны личных подсобных хозяйств (ЛПХ)

Личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ) – это хозяйственно-жилой комплекс сельской семьи, в котором граждане своим трудом обрабатывают отведенные им в установленном законодательством порядке земельные участки, выращивают сельскохозяйственные культуры и плодово-ягодные насаждения, разводят сельскохозяйственных животных и производят на этой основе сельскохозяйственную продукцию растениеводства и животноводства. В планировочной структуре района необходимо выделять земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства. Использование территории регламентируется документами территориального планирования соответствующих муниципальных образований и Земельным кодексом Российской Федерации.

- 2.2.6  Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностьюТерритории добычи полезных ископаемых.

- Территории инженерных и транспортных инфраструктур.

- Зоны санитарной вредности от крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Территории болот.

- Территории кладбищ и их санитарно-защитная зона.

2.2.7   Режимы использования территорий

В каждой функциональной зоне градостроительной документацией установлен свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

В зоне преимущественного (перспективного) развития строительства находятся жилые, общественно-деловые, производственные подзоны, здесь предусмотрено размещение и развитие существующих и новых объектов гражданского, промышленного, складского строительства, транспорта и коммунального хозяйства. Кроме того, в этой зоне допускается размещение объектов интенсивного пригородного сельского хозяйства (овощеводство, молочно-товарные и теплично-парниковые хозяйства).

В пределы этой зоны включены озелененные пространства, используемые как парки,  водоохранные зоны.

В зоне ограниченного развития строительства предусматривается прекращение нового промышленного строительства, вынесение части существующих производств за пределы подзоны. Здесь необходимы предприятия по реконструкции существующих населенных мест и оздоровлению окружающей среды.

Особое место в зонировании территории принадлежит территориям с регламентированной хозяйственной деятельностью. В эту категорию включены особо охраняемые территории, на которых необходим постоянный мониторинг, контроль.

В зоне преимущественного сельскохозяйственного использования территории установлен режим использования территории, обеспечивающий оптимальные условия для развития ведущих для этой зоны отраслей хозяйства – развития сельского хозяйства, орошения и мелиорации, садоводства. Здесь предлагается ограничивать изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. В этой зоне максимально ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития основных отраслей хозяйства (загрязнение атмосферы, эрозийные процессы).

Режим использования не допускает нарушение почвенного покрова, загрязнения подпочвенных вод. Предусматриваются мероприятия по орошению почв в южных частях территории области, а также по устранению опасных геологических процессов.

В зоне преимущественного рекреационного использования территории установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

Здесь ограничивается городское строительство и промышленная вырубка леса. Не допускается развития отдельных отраслей животноводства, осуществление мелиоративных работ, которые могут нарушить экологическое равновесие и эстетический облик природного ландшафта.

Развитие существующих населенных мест и размещение новых объектов гражданского строительства в этих зонах должно быть ограничено потребностями развития рекреационной деятельности и проведения необходимых мероприятий по охране природы. Это, прежде всего, территории заповедника, заказников, памятников природы.

В рекреационной зоне предполагается развитие различных видов загородного отдыха и туризма, осуществление широкого объема лесопосадочных и лесовосстановительных работ, охрану памятников природы, культуры. В рекреационной зоне выделяются площадки для концентрированного размещения учреждений массового отдыха, лечения и туризма.

В зоне охраняемого ландшафта, куда включены территории заказников, предусматривается строго регламентируемый режим использования. В этой зоне территория должна оставаться ненарушенной, закрытой для коммерческого использования, разработок леса и полезных ископаемых и жестко регламентированной для гидротехнических сооружений, выпаса скота и охоты. Развитие туризма должно быть разумно ограничено для сохранения качества экосистем. В зону охраняемого ландшафта попадают: заказники, памятники природы. Они не имеют статуса строгого режима, но при этом градостроительному освоению не подлежат. Здесь запрещен выпас скота, рыбная ловля и охота (только по лицензии).

Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с пользованием землями, лесами, недрами, водами, проведение различных мероприятий в пограничной зоне регулируется федеральными законами.

2.2.8  Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- водоохранная зона

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранные зоны  газопроводов;

- охранные зоны ЛЭП;

- территории, подверженные 1% паводковому затоплению;

- территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии.

Заповедная зона:

    - подзоны строгой заповедности,

    - подзона регулируемой заповедности.

Зона регулированного рекреационного использования:

    - подзона защитная,

    - подзона охранная (туристско-экскурсионная).

Зона активного рекреационного использования:

    - подзона экстенсивной рекреации;

    - подзона интенсивной рекреации.

В любой зоне, независимо от ее функционального профиля, изъятие орошаемых и осушаемых земель, пашни, многолетних плодовых насаждений, для несельскохозяйственных нужд, а также земель, занятых лесами первой группы, для использования в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, должно производиться только в исключительных случаях, на основе специальных обоснований.

Предлагаемые регламенты функционального использования территории, должны быть зарегистрированы в Государственном Градостроительном Кадастре и контролироваться при помощи ведения градостроительного мониторинга:

Эти регламенты должны учитываться при:

- выдаче заданий на градостроительное проектирование и разработку градостроительной документации;

- выдаче разрешений на строительство  заданий и на проектирование застройки;

- контроле со стороны органов государственной власти и местного самоуправления  соблюдения установленного регламента использования территорий;

- оценке землепользований и связанной с ними недвижимости.

    - Ограничения  и  требования  средопользования 
 (планировочные  режимы  и  регламенты)

| Градостроительные ограничения (типы территории) | Режимы и регламенты средопользования (требования к использованию территорий) |
| --- | --- |
| Леса I группы | Запрет всех видов строительства и хозяйственного использования, за исключением лесовосстановительной, лесохозяйственной и регламентируемой лесохозяйственной деятельности Исключены вырубки лесных насаждений (кроме санитарных, лесовосстановительных рубок) Допускается преобразование лесов I группы в парки, лесопарки в пределах городской черты, а также на специально отведенных участках Размещение новых и расширение существующих поселений, промышленных предприятий, сооружений и коммуникаций допускается в исключительных случаях, при условии изъятия земель только по постановлению Правительства РФ, по представлению органов местного хозяйства Леса, расположенные на землях городских поселений, не входят в состав лесного фонда и являются городскими лесами. |
| Особо охраняемые природные территории и объекты, их охранные зоны (заповедник, заказники, памятники природы, лечебно-оздоровительные местности и курорты и иные категории особо охраняемых природных территорий) | В пределах этих территорий запрещается деятельность не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и противоречащая их целевому назначению На этих территориях устанавливается режим особой охраны Обязательность установления во всех возможных случаях на участках земли и водного пространства, прилегающих к заповедникам, заказникам, памятникам природы охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности, а для лечебно-оздоровительных местностей и курортов – установление округов санитарной охраны Запрещается любое строительство, прокладка дорог, загрязнение почвенно-растительного покрова, действий, способных привести к эрозии почв Допустимыми видами использования территории ООПТ является использование для эколого-просветительных и частично рекреационных мероприятий |
| Земли и объекты историко-культурного значения (исторические городские и сельские поселения), объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (заповедной, охранной, регулирования застройки) правовой режим которых регулируется законодательством РФ Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения. В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой. Необходимо дифференцировать режимы охраны земель и объектов историко-культурного значения по трем направлениям: консервационному (сохраняющему), резервационному (предупреждающему) и ресурсному (ограничительного использования) Установление регламентов пользования в соответствии с категорией охраны (музейно-заповедной, профилактической, восстановительно-реабилитационной, регулятивной и комплексной) и в зависимости от значимости (общефедеральной, национально-региональной и социокультурной) Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников Приоритетное использование под гостинично-туристские комплексы Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих гос. органов |
| Территории поселений | Развитие городских и сельских поселений предусматривается только на подведомственных территориях, кроме случаев, предусмотренных соглашениями с органами местного самоуправления сопряженных территорий и закрепленных специальными нормативно-правовыми актами, при занятии земель сельскохозяйственного назначения, преимущественно на малопродуктивных землях Развитие любых поселений допускается только при наличии утвержденной градостроительной документации |
| Территории повышенной градостроительной ценности (урбанизированные районы, территории межрайонных центров) | Запрет на передачу земель в иные виды собственности, кроме муниципальной и государственной Запрет на использование земель под любые виды строительства (в т.ч. садово-дачное), кроме гражданского, а также технополисов и технопарков (на прилежащих к городам территориях) Обязательность обеспечения всех видов строительных объектов централизованными системами инженерного оборудования Запрет на использование территориальных ресурсов различными видами застройки, не предусмотренными соответствующей документацией |
| Территории муниципальных образований | Развитие поселений допускается на подведомственных территориях, в особых случаях необходимо согласование с органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления» |
| Территории земель сельскохозяйственного назначения с высоким агроресурсным потенциалом | Запрет на все виды хозяйственной деятельности и размещения гражданских и производственных объектов, приводящих к снижению агроресурсного потенциала земель |
| Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций (трассы и их защитные зоны) | Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций Запрещена трассировка через территорию поселений новых магистральных транзитных транспортных и инженерных линейных коммуникаций Необходимо дать обоснование и экономико-градостроительную оценку условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков |
| Территории нормативных санитарно-защитных зон от коммунальных объектов (очистные сооружения, канализации, свалки, кладбища) | Запрет на размещение всех видов строительных объектов, кроме пожарных депо, гаражей, непродовольственных складов Обязательная организация поверхностного стока и озеленения территории зоны |
| Территории санитарно-защитных зон от промышленных, коммунально-складских и агропромышленных объектов | Запрет на размещение жилищного строительства, учебных, лечебных , рекреационных, спортивных сооружений, садоводческих товариществ, личных подсобных хозяйств, теплиц, предприятий пищевой промышленности Запрещено размещение новых и расширение действующих промышленных предприятий |
| Водоохранные зоны водотоков и водоемов | Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.11.96 № 1404; СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения) В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством Запрет на размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, стоянок транспортных средств Проведение строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ проводится только с согласования уполномоченными органами В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима Обязательное поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос |
| Орошение и мелиорация | Строительство на орошаемых и мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на орошаемых и мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, и защитных лесных насаждений Любая деятельность на орошаемых и мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями специально уполномоченных государственных органов в области мелиорации земель Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на орошаемых и мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию со специально уполномоченными государственными органами в области мелиорации земель |
| Зоны расположения источников водоснабжения и мест размещения водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого назначения | Использование водного объекта в качестве источника централизованного питьевого водоснабжения без установления зоны санитарной охраны запрещается Водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения должны размещаться на незагрязненном земельном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от выгребных туалетов и ям, мест хранения пестицидов и агрохимикатов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, канализационных сооружений и иных существующих или возможных источников загрязнения Запрещается размещать водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения на земельных участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, местах, подверженных оползневым процессам и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от автомобильных и железных дорог с интенсивным движением транспорта |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения | Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех проектируемых и реконструируемых централизованных систем питьевого водоснабжения в целях обеспечения их санитаpно-эпидемиологической безопасности Зона санитарной охраны централизованной системы питьевого водоснабжения включает: - зону санитарной охраны водозаборных сооружений; - зону санитарной охраны водопроводных сооружений и санитарно-защитную полосу водоводов Мероприятия по ликвидации загрязнения земель, поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения во втором и третьем поясах зон санитарной охраны, а также в пределах санитарно-защитных полос выполняются за счет средств лиц, хозяйственная и иная деятельность которых явилась причиной этих загрязнений Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых в качестве источников питьевого водоснабжения, устанавливаются в соответствии с водным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Гpаницы пеpвого пояса зоны санитарной охраны водозабора из водотока (реки, канала, водоподводящего канала) должны устанавливаться на следующие расстояния: - вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; - вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; - по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени; - в напpавлении к пpотивоположному от водозабора берегу: - при ширине водотока менее 100 м – на расстоянии, включающем акваторию до противоположного берега и пpотивоположный беpег шиpиной 50 м от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени; - при ширине водотока более 100 м - на расстоянии, включающем полосу акватоpии шиpиной не менее 100 м. На водозаборах ковшевого типа в гpаницы пеpвого пояса должна включаться вся акватоpия ковша и территория вокруг него полосой не менее 100 м Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 30 м от одиночного водозабоpа (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабоpа Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего недостаточно защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 50 м от одиночного водозабоpа (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабоpа. Размеры первого пояса зоны санитарной охраны водозабоpов, использующих подземные источники водоснабжения, расположенные в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях или на земельном участке, принадлежащем водопотребителю, могут быть уменьшены по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора соответственно до 25 м или 15 м. На территориях первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения, запрещаются: - строительство любых зданий, строений и сооружений, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации и реконструкции основных водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения; - проживание людей; - сброс в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение пестицидов и агрохимикатов; Подсобные здания и строения, непосредственно не связанные с подачей и подготовкой питьевой воды, должны быть размещены за пределами границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения. Здания, расположенные в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения, должны быть обеспечены канализацией с отведением сточных вод в систему бытовой или производственной канализации или на локальные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны и с учетом санитарного режима во втором поясе зоны санитарной охраны. При отсутствии систем водоотведения должны устраиваться водонепроницаемые выгребные колодцы за пределами первого пояса. Отведение ливневых поверхностных вод должно осуществляться за пределы первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников |

### 2.3. Планировочная    организация    территории    и упорядочение   границ   поселений

### 2.3.1. Проектная планировочная структура

Максимальная интенсивность движения общественного транспорта наблюдается на участке Грязи-Хворостянка-Пушкино-Добринка. Достаточно высока интенсивность транспортного сообщения по направлениям Добринка-ст.Плавица-ст.Хворостянка, Добринка –Талицкий Чамлык.

В процессе социально-экономического развития в районе неизбежно будет происходить трансформация транспортного сообщения.

Основные существующие центры развития района:

- п. Добринка, административный, агропромышленный, социальный и культурный центр района;

- ж.д. ст. Плавица – промышленный центр района;

Целесообразным является восстановление существующих ранее живодноводческих комплексов в сельских поселениях: Хворостянском сельсовете, Березнеговатском сельсовете, а также проектирование новых свиноводческих ферм в сельских поселениях: Пушкинский сельсовет, Новочеркутинский сельсовет.

В основу планировочной структуры района положены следующие тезисы:

- планировочная структура района является частью планировочной структуры прилегающих к нему территорий районов;

- предлагаемая  планировочная структура района позволяет сконцентрировать население района в планировочных узлах, что позволит улучшить условия проживания – инженерную и социальную инфраструктуру;

- совершенствование транспортной инфраструктуры, увеличение связанности населенных пунктов путем дорожного обеспечения, улучшения качества дорожного покрытия:

- упорядочение системы централизованного межселенного обслуживания, комфортного для системы расселения района;

- создание особо охраняемых зон памятников культуры и архитектуры и их дальнейшее использование в качестве благоустроенной рекреации;

- проведение мероприятий по охране окружающей среды, как с точки зрения создания благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения и рационального использования природных ресурсов;

- размещение нового строительства на оптимальных для градостроительного развития территориях;

- размещение прогнозируемых производительных сил промышленного и агропромышленного комплекса района

### 2.3.2. Главные положения проектного планировочного каркаса территории района

Современная планировочная структура  района

Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура территории и функциональное зонирование находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии с функционально-планировочной структурой Липецкой области.

Планировочная структура всей территории Липецкой области ориентирована на историческую систему расселения и основные транспортные и сформированная под влиянием природного и транспортного каркаса территории.

Планировочная структура Добринского района сложилась исторически – вдоль речных планировочных осей. Основные из них: реки – Плавица, Плавутка, Матрёнка, Битюг. Перечисленные реки, а также их притоки остаются важными осями экономического развития района. Планировочная структура поддержана железнодорожной веткой Грязи – Поворино (Волгоград)  и автомобильными  магистралями.

Современное планировочное развитие базируется на транспортном каркасе территории, поскольку любое производство, проживание и социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии получили именно те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современной.

Исторически сложившиеся же населенные пункты, ориентированные на гидрографию, не подкрепленные хорошим транспортным сообщением, стремительно теряют население и становятся периферийно-рекреационными по своему значению.

В связи с этим, проектные предложения направлены на решение главной проблемы: совершенствование организации территории района за счет сбалансированной пространственной организации, рационального размещения производительных сил:

- дальнейшее развитие и активизация существующих транспортных планировочных осей

- создание системы иерархичных планировочных центров и подцентров территории формирование объединенной урбанизированной территории в центральной зоне района, вокруг узловых населенных пунктов;

- четкое планировочное зонирование территории.

### 2.3.3. Изменение границ сельских поселений

Изменение границ сельских поселений Добринского района возможно в связи с началом гражданского строительства в сельском поселении Петровкий сельсовет п. свх. Петровский, в сельском поселении Добринский сельсовет п.Добринка, в сельском поселении Сафоновский сельсовет п.свх. Кооператор, в сельском поселении Среднематрёнский сельсовет с.Средняя Матрёнка. Изменение границ остальных сельских поселений на расчётный период является нецелесообразным, так как в поселениях имееися достаточно свободной территории, для гражданского строительства.

### 2.3.4. Анализ инвестиционных площадок.

### Перспективные промышленные зоны

Администрация Добринского района предполагает выделить земельные участки для строительства завода по обработки семян сахарной свеклы в с.Хворостянка сельского поселения Дубовский сельсовет, участок для строительства свиноводческой фермы-репродуктора на 2300 голов площадью 36га в с.Александровка сельского поселения Новочеркутинский сельсовет, участок для размещения свиноводческого комплекса на 2300 свиноматок западнее с.Пушкино.

### Перспективные зоны жилищного строительства

В настоящее время в районе имеются в достаточном количестве земельные участки для строительства жилья, как в самих населённых пункта, так и рядом с ними.

В.сельских поселениях Пушкинский, Добринский, Талицкий, Каверенский, Демшинский сельских советах имеется достаточно свободной территории для гражданского строительства.

Так же имеются территории, находящиеся радом с населёнными пунктами с перспективой строительства в сельскиских поселениях Петровский, Добринский,Сафоновский,Среднематрёновкий сельских советах.

При этом потребность рынка в новом комфортабельном жилье сохраняется, и в ближайшие годы будет возрастать, в связи с возрастающими потребностями населения обеспечения жилым фондом приходящимся на одного человека. Вследствие чего необходимо планирование новых жилых зон, дифференцированных по стоимости и уровню комфорта .

### 3. Основные задачи территориального планирования

## 3.1. Концепция схемы развития транспорта

### 3.1.1. Схема развития дорожной сети

Транспортная система района хорошо развита, высока связность сети. Дорожная сеть является опорным каркасом системы расселения района. Современное состояние железных дорог, региональных автомобильных трасс является удовлетворительным, однако качество дорог местного значения не всегда отвечает потенциалу социально-экономического развития территорий, что ухудшает привлекательность отдельных площадок для инвесторов. Низкое качество отдельных местных дорог мешает привлечению инвесторов в жилищное строительство. Решение данных проблем станет неотъемлемой частью пространственного развития района в результате реализации одного (или сочетания нескольких) из сценариев.

Инерционное развитие. Данный сценарий предполагает консервацию современных темпов экономического роста, некоторое развитие промышленности, селитебной функции, но в целом сохранение нынешнего уровня развития территории. Вследствие этого произойдет и консервация существующей дорожной сети.

Инновационный сценарий предполагает интенсивное развитие промышленной функции. Количество развивающихся промышленных зон существенно увеличится, соответственно понадобится и улучшение транспортной емкости и доступности территорий. Помимо уже упомянутых в сценарии инерционного развития мероприятий перспективным становится проект сооружения нового участка дороги с северо-запада пгт. Добринка.

### 3.1.2. Схема развития транспортного сообщения

Транспортное сообщение в районе осуществляется двумя видами транспорта: железнодорожным и автомобильным. Значимость железнодоржного транспорта по сравнению с автомобильным минимальна. В среднесрочной перспективе значительного развития железнодорожного пассажирского сообщения не предвидится. В настоящее время система общественного автомобильного транспорта в районе построена на радиальных связях между крупнейшими населенными пунктами и Липецком. Важнейшим фактом является отсутствие межрадиальных связей, маршрутов, связывающих центры муниципальных образований, находящиеся на разных транспортных магистралях, друг с другом. В процессе социально-экономического развития в районе неизбежно будет происходить трансформация транспортного сообщения.

Сценарий инерционного развития. Динамика социально-экономических процессов сохранится на современном уровне. Промышленность развивается преимущественно на существующих площадках, идет некоторое развитие торговых и торгово-развлекательных функций. При реализации данного сценария изменения в транспортном сообщении будут минимальными. Возрастет необходимость в общественном транспорте на маршрутах, соединяющих торгово-развлекательные зоны и областной центр.

Инновационное развитие. В районе быстрыми темпами развивается промышленность, транспортно-логистические комплексы, формируются новые коттеджные поселки. Данный сценарий требует значительной интенсификации работы общественного транспорта, в первую очередь, увеличения количества рейсов между основными промышленными зонами и Липецком.

### 3.2. Основные направления развития и модернизации инженерной инфраструктуры

### 3.2.1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения

По данным «Информационного бюллетеня о состоянии недр на территории Липецкой области за 2004г», Липецкая область надежно обеспечена подземными водами до 2005 года и на дальнейшую перспективу.

Вместе с тем, при вполне надежной обеспеченности, в Воловском районе достаточно остро стоит вопрос о качестве подземных вод, в основном, в связи с интенсивным антропогенным воздействием, что вызывает загрязнение подземных вод железом, нитратами и  другими загрязняющими веществами.

Уровень эксплуатации водопроводных сетей и сооружений остается весьма низким, техническое состояние сетей и сооружений, как правило, неудовлетворительно.

Зоны санитарной охраны большинства водозаборов не выдержаны или обеспечены зоной санитарной охраны в пределах первого пояса.

Обеспеченность муниципального жилищного фонда Добринского района водопроводом составляет 72%, канализацией 1,42%,централизованным теплоснабжением 6,33%  от общей площади жилищного фонда. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами, централизованными водозаборами, шахтными колодцами. В целом по району преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Используются также и поверхностные воды. Питание рек происходит за счет поверхностных и грунтовых вод.

В последние годы в Липецкой области активизировалась деятельность по охране и рациональному использованию водных ресурсов. Наиболее надёжным способом защиты водных ресурсов является оборотное водоснабжение. В настоящее время в области ведутся работы по созданию систем оборотного водоснабжения на многих предприятиях. Это положительно скажется на состоянии водных ресурсов, в том числе и Добринского района.

Наблюдается существенный рост загрязнения воды в колодцах и родниках на территории района. Ухудшаются показатели качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы и каптажи родников). Ежесуточный отбор воды составляет 2,2 тыс. м3/сут. Показатель среднесуточного отпуска воды на одного жителя составляет 110л/сут. Отбор воды на производственные нужды составляет 171,1 тыс. м3.Проектные предложения

В большинстве населенных пунктах необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Потребности промышленных предприятий в воде питьевого качества обеспечиваются из подземных источников.

Сельскохозяйственные предприятия, объекты животноводства, зоны отдыха намечается обеспечивать водой также за счет подземных вод.

Для  сельских населенных пунктов принимается норма водопотребления 240 л/сут. на человека, в которую  включены  расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях (160л/сут), неучтенные расходы 10%, полив (60л/сут); на расчетный срок - 270 л/сут. (180 +20+70).

Таблица 3.2.1

### Характеристика объектов водоснабжения и водоотведения

| Наименование сельского поселения (сельсовет) | Объекты водоснабжения | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  | Сети (км) | Скважи- ны (шт.) | Башни (шт.) | Сети (км) | КНС (шт.) | Очист-ные соор. (шт.) |
| Березнеговатский | 8,7 | 14 | 13 | - | - | - |
| Богородицкий | 14,7 | 13 | 12 | 8,208 | - | 1 |
| Верхнематрёнский | 8,8 | 16 | 16 | - | - | - |
| Демшинский | 1,3 | 6 | 7 | - | - | - |
| Добринский | 75,9 | 20 | 7 | 2,81 | 1 | 1 |
| Дубовской | 18,2 | 27 | 23 | 4,02 | - | 1 |
| Дуровский | 12,0 | 8 | 8 | - | - | - |
| Каверенский | 10,2 | 14 | 14 | - | - | - |
| Мазейский | 8,3 | 13 | 13 | - | - | - |
| Нижнематрёнский | 18,1 | 12 | 20 | - | - | - |
| Новочеркутинский | 12,5 | 13 | 13 | - | - | - |
| Павловский | 11,5 | 13 | 11 | - | - | - |
| Петровский | 25,8 | 18 | 22 | - | - | - |
| Пушкинский | 10,5 | 19 | 11 | 0.87 | - | 1 |
| Сафоновский | 8,0 | 7 | 7 | - | - | - |
| Среднематрёнский | 17,1 | 8 | 8 | 2 | - | 1 |
| Талицкий | 43,9 | 19 | 11 | - | - | - |
| Тихвенский | 16,0 | 11 | 11 | - | - | - |
| Хворостянский | 7,3 | 9 | 6 | - | - | - |
| Район в целом | 336,3 | 266 | 239 | 15,908 | 1 | 4 |

В целом по району с численностью населения 39347 человек расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые цели составит 9.5 тыс.м3/сут, на расчетный срок с численностью 13855 человек – 11,25 тыс.м3/сут.

Выводы:

Водоснабжение района базируется на подземных источниках. Сельские населенные пункты, зоны отдыха, сельскохозяйственные предприятия и объекты животноводства могут быть обеспечены подземными водами.

Во всех населенных пунктах предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, а также корректировка устаревших зон по водозаборам.

В сельских населенных пунктах с численностью населения менее 50человек предусматриваются  децентрализованные системы водоснабжения с широким использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев глубиной 20-30метров.

Необходимо создать службу ремонта и эксплуатации сельских водопроводов.

Исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий по развитию систем водоснабжения.

Исходя из выше сказанного, для дальнейшего развития Добринского района и водоснабжения в том числе, необходимо:

- утвердить разведанные, но до сих пор не утвержденные запасы подземных вод питьевого качества;

- активнее развивать строительство новых систем водоснабжения, как на территориях населенных пунктов с уже построенными системами, так и в населенных пунктах, не охваченных централизованным водоснабжением;

- провести реконструкцию и модернизацию существующих систем водоснабжения.

В настоящее время реконструируются  скважины в сельском поселения Новочеркутинского сельсовета – 1шт., в сельском поселении Добринского сельсовета – 4шт. и в сельском поселении Тихвинского сельского совета -1шт.

### 3.2.2. Мероприятия по развитию систем водоотведения

На территории Добринского района имеются 4 очистных сооружения – в пгт. Добринка, на ОАО «Добринский сахарный завод», ПТФ «Добринская» ОАО «Куриное Царство», ОГУП «Пушкинский спиртзавод».

Канализация практически в районе отсутствует.

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды неканализованных поселений. Сельские населенные пункты, в основном, не имеют канализации.

Проектные предложения

В населенных пунктах необходимо развитие централизованной и децентрализованной (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения, включая строительство и

реконструкцию очистных сооружений, насосных станций, канализационных сетей.

Удаление навоза от животноводческих ферм предусматривается в жижесборники, с дальнейшим вывозом на поля.

Для  сельских населенных пунктов принимается норма водоотведения 170л/сут. на человека, в которую  включены  расходы стоков от  жилых и общественных зданий (160л/сут), неучтенные расходы 5%,; на расчетный срок - 190 л/сут. (180 +10).

В целом по району с численностью населения 39347 человек расчетный расход воды хозяйсвенно-бытовых стоков составит 6,7 тыс.м3/сут, на расчетный срок с численностью 41650 человек – 7,91 тыс.м3/сут.

Для дальнейшего развития системы канализации необходимо:

- реконструкция и модернизация существующих канализационных сетей и сооружений;

- строительство новых участков сетей и новых сооружений, особенно очистных сооружений полной очистки, как в жилом, так и в промышленных секторах.

Выводы:

С целью сокращения сброса в водоемы области неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

-  реконструкцию  существующих очистных сооружений;

- из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозится на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, размещаются вблизи очистных сооружений, на главном подводящем коллекторе. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа комостируется и используется в качестве удобрения;

- производственные и промливневые стоки, принимаемые в общую систему бытовой канализации, должны пройти предварительную очистку на локальных очистных сооружениях;

- стоки, локально расположенных зон отдыха, поступают на собственные очистные сооружения, с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

### 3.2.3. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения

Основной задачей теплоснабжающих организаций района является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

Процент износа теплоисточников и тепловых сетей весьма значителен.

Отопление индивидуальных жилых домов осуществляется от агрегатов АОГВ на природном газе.

Выводы:

Необходима модернизация существующих котельных на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов; строительство новых автономных теплоисточников для вновь строящихся объектов социальной инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства.

# Характеристика современного состояния теплоснабжения

| Расположение котельной | Режим работы | Марка и кол-во котлов | Вид топлива | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СОШ с.Березнеговатка | отоп. сезон | Ишма 100-3 шт. | газ | школа |
| ТЭЦ ст. Плавица | круглый год | ДКВР 10-13 – 2 шт.; ГМ 50-14 – 4 шт. | газ, мазут | школа, д/сад, ДК, ФОК, жилой поселок |
| Котельная участковой больницы, ст. Плавица | круглый год | КСВ 0,63 -2шт. | газ | уч. больница |
| Котельная с. В. Матренка | отоп. сезон | КСВ 0,63 -3шт. | газ | школа, СДК, интернат, амбулатория, ООО «Добрыня», почта, библиотека |
| Котельная СОШ с. Георгиевка | отоп. сезон | КЧМ-5 – 1шт; КСВ-0,05 – 1 шт.; Ишма 100 – 2 шт. | газ | школа |
| Котельная СОШ с. Демшинка | отоп. сезон | 100 - 3 шт. | газ | школа |
| Котельная СДК с. Демшинка | отоп. сезон | КСВ 0,05 -2шт.; КЧМ 3 – 1 шт. | газ | школа |
| Котельная СДК с. Дурово | отоп. сезон | Хопер 80 -2 шт. | газ | СДК, д/сад |
| Котельная школы с. Дубовое | отоп. сезон | КСВ 0,63 – 2 шт. | газ | школа |
| Котельная школы с. Хворостянка | отоп. сезон | Ишма 100 - 3 шт | газ | школа |
| Котельная СОШ №3 д.Заря | отоп. сезон | Ишма 100 - 3шт. | газ | школа |
| Котельная СДК с. Александровка | отоп. сезон | КСВ 0,05 -1 шт.; Ишма 100 – 1 шт. | газ | школа |
| Котельная дет.дома с. Павловка | круглый год | КСВ 1,86 -2 шт. |  | дет.дом, школа |
| Котельная п. Петровский | круглый год | 3шт. | газ | СДК, больница, нач.школа, д/сад, интернат, гостиница, жил.дома, общежитие, администрация |
| Котельная СОШ п. Петровский | отоп. сезон | Ишма 100 - 4шт. | газ | школа |
| Котельная ДК с. Н.Петровка | отоп. сезон | Ишма 100 - 3шт. | газ | школа |
| Котельная с. Пушкино | отоп. сезон | КСВА-0,5 - 2шт. | газ | СДК, амбулатория, жил.дома, гостиница, школа,столовая, администрация |
| Котельная СОШ с. Ср.Матренка | отоп. сезон | КВА 0,25 - 2шт.; КСВ – 1 шт. | газ | школа |
| Котельная СХПК им. Чапаева | отоп. сезон | КСВ 0,05 - 3шт. | газ | СДК, контора, столовая |
| Котельная психиатрической больницы, ст. Т.Чамлык | круглый год | котлы КВА 0,25 -2шт. | газ | больница |
| Котельная СОШ №1 ст. Хворостянка | отоп. сезон | котлы Хопер100 - 3шт. | газ | школа |

### 3.2.4. Мероприятия по развитию систем газоснабжения

Обеспеченность населённых пунктов района на базе природного газа составляет 74,56%. По району проложено 319,61 км газопроводов высокого давления, 52,88 км – среднего давления и 630,49 км низкого давления.

Источником газоснабжения п. Добринка является ГРС, расположенная вблизи  с.Плавица, в 12 км от райцентра. ГРС получает газ  по газопроводу отводу на Липецк и Плавицу из магистрального газопровода «Краснодарский край – Серпухов». Отсюда газ  по газопроводу высокого давления  I-ой категории поступает в поселок. Схема  распределения газа  по  давлению  4-х ступенчатая – высокое (0,6 МПа), среднее (до 0,3 МПа) и низкое  (до  0,005  МПа). Связь между  ступенями   осуществляется  через газорегуляторные  пункты (ГРП). В поселке  4 ГРП  и 12 ШРП.

Выводы:

Необходимо произвести мероприятия, направленные на завершение газификации района.

Газификация населенных пунктов района даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастёт надёжность теплоснабжения и снизится отрицательное влияние на окружающую среду.

3.2.5 Мероприятия по развитию систем электроснабжения

Существующее положение

Электроснабжение потребителей Добринского района Липецкой области осуществляется  от системы ОАО «Липецкэнерго».

Общее потребление электроэнергии всеми потребителями района в 2008 году составило 58510,737тыс. кВт.час.

Потребление электроэнергии промышленными объектами составило 21,4%.

Потребление электроэнергии сельскохозяйственными предприятиями составило 23,6%.

Потребление электроэнергии объектами ЖКХ составило 7,1%.

Потребление электроэнергии прочими потребителями составило 47,9%.

Выводы:

В связи со значительным износом необходима поэтапная реконструкция существующих подстанций  110 и 35 кВ района с заменой устаревшего оборудования на новое. Загрузка подстанций позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки.

Проектные предложения

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения района электроэнергией.

Определение нагрузок

Для определения прогнозируемых электрических нагрузок на длительную перспективу (2025г.) требуется выполнить большой объём работ, предусматривающий сбор статестических данных и получение данных по планам развития всех отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также крупных предприятий – основных потребителей электроэнергии. Кроме того, достоверность и устойчивость таких прогнозных показателей в условиях международного экономического кризиса очень невелека.

Электроснабжение потребителей промышленного и сельскохозяйственного комплексов  Добринского района   на перспективу  будет обеспечиваться  от существующих сетей и подстанций ОАО Липецкэнерго.

3.2.6 Мероприятия по развитию систем связи

Населенные пункты района обеспечены средствами телефонной связи общего пользования. На территории района имеется возможность приема программ телевизионного и радиовещания. В районе находится 25 цифровых АТС общей монтированной емкостью 7260 номеров.

Кроме телефонной связи общего пользования на территории района предоставляются услуги операторами сотовой связи. На базе этих вышек может быть организован прием спутниковых каналов Internet  с дальнейшим доведением их до населения по эфиру и кабельным линиям и организацией во всех населенных пунктах выделенных пунктов Internet.

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле - радиовещания района является:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии,  обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе спутниковой и автоматизированной сети связи Липецкой области;

### - увеличение количества программ теле- и радиовещания, транслируемых на территории района, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населённых пунктах района. 3. Пространственное развитие сельского хозяйства

Основу экономического потенциала Добринского района составляет сельское хозяйство. Доля фактически используемых земельных угодий в общей площади сельхозугодий составляет 97%.  При различных сценариях развития Добринского района возможны разные варианты пространственного развития сельскохозяйственного производства. В случае реализации инерционного сценария, импортная сельхозпродукция значительно потеснит российскую на рынке, а площадь пахотных земель сократится. При инновационно-прорывном сценарии, если возрастёт спрос на отечественную продукцию сельского хозяйства, размер пахотных земель может возрасти за счёт вовлечения в оборот части заброшенных ранее земель.

Наиболее развитыми сельскохозяйственными территориями являются поселения: Березнеговатский сельсовет, Хворостянский сельсовет, Талицкий сельсовет, Пушкинский сельсовет, Дубовской сельсовет, Богородицкий, сельсовет.

При различных сценариях развития Добринского района возможны разные варианты пространственного развития сельскохозяйственного производства. При сценарии инерционного развития сохранятся практически все земли сельскохозяйственного назначения, развитие получат только те отрасли, которые ориентированы на потребителя вне Добринского района. То есть будет развиваться, главным образом, птицеводство и племенное хозяйство. Поэтому стоит предусмотреть площади для размещения новых птицефабрик и племенных ферм, организовать резерв земель вокруг вновь строящихся и реконструируемых племенных хозяйств.

При инновационном сценарии развития района земли могут быть выделены для различных, взаимоисключающих функций: селитебной, промышленной и сельскохозяйственной. Особенно напряжённые ситуации могут возникнуть на территориях, расположенных непосредственно возле  крупных населенных пунктов: п. Добринка, п. Талицкий Чамлык, с. Хворостянка, ж.д. станции Плавица, с.Пушкино.  на земли могут претендовать как предприятия интенсивного сельского хозяйства, так и промышленно-логистические объекты.

При разработке схемы территориального планирования Добринского района учитывались разные сценарии развития, рассматривались различные варианты развития предприятий разной специализации.

Молочно-мясное животноводство. На сегодняшний день значительная часть сельхозпредприятий района специализируются на этой отрасли. Лидеры по производству молока -  ООО им.Крупской, ООО АФ им. Ленина, ООО «Плавицкое», ООО АФ "Сафоново», ООО СХП «Добринский».

Разведение КРС предприятиями подобного типа подразумевает следующую систему землепользования: предприятия требуют значительного количества площадей, которые будут использованы для возделывания фуражного зерна, силосных культур. Также хозяйствам требуются большие площади сенокосов и пастбищ. В связи с этим наиболее целесообразно размещать предприятия молочно-мясной специализации в той части района, где есть достаточное количество земли. Также стоит учесть экологическую обстановку.

В Нижнематренском, Каверинском, Талицком,  Добринском, Дубовском, Павловском сельских поселениях целесообразно запланировать строительство комплекса молочно-мясного животноводства на базе существовавших ранее ферм.

В п.свх. Кооператор Сафоновский сельсовет и в с.Березнеговатка Березнеговатский сельсовет проведены реконструкция и модернизация коровников. В с. Салтычки Хворостянского сельсовета предприятием ООО «Добрыня» смонтирован доильный зал, выполнены работы по реконструкции и модернизации коровников.

Садоводство. В Добринском районе садоводство является слаборазвитой отраслью. В настоящее время в только двух хозяйствах занимаются возделыванием многолетних культур (ООО «Битюг», и ООО СХП «Добринский»). С развитием пищевого кластера промышленности, в частности, с организацией производства сока, плодовых консервов, продукция садоводческих хозяйств будет востребована.

Птицеводство. Современная организация предприятий птицеводческой отрасли в районе такова, что птицефабрики практически не занимаются обработкой земли и заготовкой кормов. Существующие птицеводческие предприятия района - ОАО «Куриное царство» (с. Дубовое, с. Хворостянка), практически полностью удовлетворяют потребности жителей района по поставкам мяса птицы и яйца, поэтому нет необходимости размещать новые предприятия такой же специализации. При ориентации производства на внешний рынок (поставки продукции в другие районы области, в другие регионы), возможно размещение новых и реконструкция уже существующих предприятий.

Следует учесть, что необходимость выделения зон отчуждения вокруг птицефабрик ограничивает возможности размещения большего числа птицефабрик на территории района.

Племенное хозяйство. Разведение племенного скота подразумевает наличие обширных пастбищ в зоне с хорошей экологической обстановкой, наличие площадей для заготовки кормов. Предприятие «Отрада Ген» - участник инвестиционного проекта «Развитие свиноводческого производства замкнутого цикла Липецкой области» -  запланировало в Пушкинском сельском поселении строительство свиноводческого комплекса, а  в Новочеркутинском - строительство племенной свиноводческой фермы-репродуктора на 2300 голов.

Разведение рыбы.  Для организации рыборазводного хозяйства необходим водоём и небольшое количество окружающих его земель. При инновационном сценарии развития района ожидается рост доходов жителей Добринского района, что позволит увеличить потребление рыбы. В настоящее время имеется только одно предприятие рыбоводства  - на территории Талицкого сельсовета находится филиал «Добринский» ЗАО СХП «Липецкрыбхоз». На территории Березнеговатского сельсовета западнее с. Бредихино и севернее с. Ярлуково на р. Плавица  возможна организация рыболовства и рыбоводства на базе существующих водоемов.

При различных сценариях развития района общая пространственная структура сельского хозяйства будет соответствовать следующей схеме: близко к наиболее крупным населенным пунктам района будут расположены хозяйства, специализирующиеся на производстве овощей, молока и мяса. Дискретным распространением на среднем удалении от п.Добринка характеризуются птицеводческие и племенные хозяйства, рыбхозы. Основная часть земель сельскохозяйственного назначения отводится для предприятий молочно-мясного животноводства. От сценария развития зависит плотность размещения сельхозпредприятий, количество новых предприятий, интенсивность производства.

## Размещение объектов социальной инфраструктуры

### 3.4.1. Развитие жилищного строительства

Важным моментом для развития района и для территориального планирования является формирование в районе комплексной среды для проживания населения, особенно с учетом плана администрации на развитие селитебной функции. В настоящее время под условиями жизни населения подразумевается преимущественно обеспеченность коммунальной инфраструктурой и минимальное благоустройство, однако для комфортной жизни населения необходимо формирование комплексной среды, в которую включено благоустройство, культурная среда, возможность для рекреации и т.д. Подобные мероприятия требуют значительных усилий и средств, однако их необходимо проводить.

Жилищный фонд Добринского района имеет высокие показатели качества.

Основная доля вводимого жилья приходится на сельские поселения Добринский, Богородицкий, Талицкий, Хворостянский сельсоветы.

Основные объемы введенного в эксплуатацию жилья приходятся на индивидуальные дома.

# Рис.3.1      Объемы жилищного строительства в Добринском районе по годам

Кроме того, район участвует в реализации областных целевых программ: “Свой дом “, “О государственной поддержке в обеспечении жильём молодых семей до 2020 года”,’Социальное развитие села до 2012 года”, “Ипотечное жилищное кредитование”. Основными стратегическими направлениями в жилищной политике Добринского района являются:

- интенсивное восстановление и модернизация существующего жилищного фонда и инженерных систем;

- увеличение объемов нового жилищного строительства на основе современных эффективных, энергосберегающих архитектурно - строительных систем;

- реализация инвестиционных проектов и предложений ГУ строительства и архитектуры администрации области;

Для реализации намеченных направлений и показателей ввода жилья необходимо:

- совершенствование государственной законодательной политики, стимулирующей на всех уровнях финансирование строительства жилья;

- обеспечение роста инвестиций, использование механизмов ипотечного кредитования;

- внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;

- развитие малоэтажного строительства;

- передача незавершенных строительством объектов долгостроя эффективным застройщикам;

- создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

- реализация областных целевых программ

- привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках федеральных целевых программ.

На селе возникает постоянная потребность в новом строительстве в связи  с физическим и моральным износом жилых домов (в обществе формируются новые социальные стандарты).

### Развитие сети учреждений здравоохранения

Добринский район имеет типичную для пригородного района систему здравоохранения, основанную на оказании первичных медицинских услуг (диагностика заболеваний, первая медицинская помощь, проведение лечения несложных заболеваний). Отличительным чертой является наличие районной больницы на территории районного центра, а не в региональной столице, как в большинстве районов, окружающих областной центр. Более серьезные процедуры, требующие дополнительного оборудования проводятся в Липецке в областных медицинских учреждениях.

В среднесрочной перспективе, при изменении демографической и экономической ситуации потребуются трансформации и в пространственной организации системы здравоохранения района. Основной целью изменения работы системы здравоохранения должно быть обеспечение доступности и улучшение качества предоставления услуг. Реализация сценариев социально-экономического развития района приведет, в первую очередь, к изменению не количества, а состава потребителей услуг. Новые требования к качеству услуг будут существенно отличаться от современных, вследствие чего необходимо будет внедрять новые организационные формы работы учреждений здравоохранения.

В районе действуют 21фельдшерско-аккушерских пункта, центральная районная больница в п. Добринка, 4 центра врача общей практики (с. Талицкий Чамлык, с. Нижняя Матрёнка, с. Паршиновка, с Дубовое), 2 участковые больницы ( ст. Плавица и п.Петровкий), Психоневролгическая больница (п. Добринка), 3 амбулатории (с. Верхняя Матрёнка, ст. Хворостянка, с. Пушкино). Здания и сооружения здравоохранения построены в разные периоды, часть из них эксплуатируется уже не один десяток лет  и не соответствуют санитарным нормам по набору помещений и площадей. Большинство лечебных учреждений за весь период эксплуатации ни разу не подвергалось комплексному капитальному ремонту.

Необходимо выполнить капитальные ремонты существующих учреждений здравоохранения, в которых населению  района будет оказываться доступная  медицинская помощь. Эти мероприятия являются обязательными при лицензировании объектов здравоохранения, которое планируется провести в 2010 г. Высокая степень износа инженерных коммуникаций, зачастую достигающая критического уровня, требует безотлагательного решения проблемы. Кроме того, необходимо строительство сетей водоснабжения, канализации с очистными сооружениями.

Необходимо оборудовать контейнерные площадки для сбора и вывоза мусора на всех ФАПах.

Важно отметить, что в отношении системы здравоохранения сценарии развития не являются взаимоисключающими, а лишь дополняют друг друга. Все предложенные мероприятия могут быть реализованы вне зависимости от сценария, но при различных трендах развития значимость («первоочередность») мероприятий меняется.

В краткосрочной перспективе большинство российских регионов будет развиваться по инерционному сценарию, однако они будут неоднородны по составу. Разворачивание инерционных сценариев будет сопровождаться всё большим нарастанием социально-экономической дифференциации регионального пространства, которая не исчезает даже в том случае, если российская экономика продолжит своё развитие. Одновременно не следует думать, что инерционный сценарий не предполагает изменений, инициируемых министерствами и ведомствами и адресованными ряду российских регионов, Например, министерство здравоохранения и социального развития РФ планирует выделить пилотные регионы и перейти от единой тарифной сетке к системе отраслевой оплаты труда преимущественно с одноканальным финансированием системы здравоохранения в отдельных регионах.  Предполагается также изменить технологию расчёта оплаты труда медицинских работников, поставив её в соответствие с качеством ока- зываемой медицинской помощи, наделить большей свободой в распределении средств  на заработную плату руководителей медицинских учреждений.  Основной принцип, на котором строится новая система оплаты труда – равная оплата равноценного труда.  Новый принцип призван стимулировать работу на результат медицинских работников и всей системы здравоохранения в целом. Новая система предполагает повышение доли компенсирующих и стимулирующих выплат в заработной плате медицинских работников. Сегодня принцип равенства оплаты за одинаковую работу при равной квалификации в силу высокой региональной дифференциации не соблюдается. Эти  новации будут сопровождаться дальнейшей разработкой единых стандартов оказания медицинской помощи, без которых внедрение новаций в оплате труда весьма затруднено. Минздравсоцразвития РФ пилотный проект будет релизовываться в различных регионах с разной долей участия в нём самих регионов: в одном случае он будет внедряться полностью за счёт региональных средств, в других регионах он будет строиться с помощью федеральных грантов, в-третьих – с использованием механизма софинансирования, исходя из уровня бюджетной обеспеченности, существующей в том или ином регионе.

Таким образом, при развитии системы здравоохранения необходимо использовать следующие механизмы:

Повышение доступности медицинского обслуживания:

- Внедрение системы передвижных «ФАП», на базе уже существующих.

- Развитие института врачей общей практики (семейных врачей) в зонах нового элитного и коттеджного строительства.

- Улучшение транспортной доступности районных больниц (организация специализированных маршрутов общественного транспорта, соединяющих сельские поселения с больницей).

- Повышения качества предоставляемых услуг.

- Повышение статуса некоторых учреждений, а соответственно и расширение спектра предоставляемых услуг (в районах формирования новых промышленных зон).

- Развитие рыночных институтов в здравоохранение: организация сотрудниками участковых и районной больницы выездных обследований на промышленных предприятиях, организация системы врачей общей практики.

- Более активное взаимодействие с учреждениями здравоохранения г. Липецка (предоставление услуг населению отдаленных районов).

Активное участие в национальном проекте, федеральных и региональных программах  по развитию здравоохранения.

Таблица 2.7.

Схема функционирования системы здравоохранения при реализации сценария инновационного развития

| Сельское поселение | Современное состояние сети учреждений здравоохранения | Принципы функционирования системы здравоохранения | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество посещений в смену (за 6 месяцев) | Количество врачей в больнице или амбулатории | Количество в ФАП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Березнеговатский сельсовет | 41 | - | 7 | На территории данного сельского поселения расположен Лебедянский центр врача общей практики и 2 ФАПа (Березнеговатский, Белоносовский), пользователями которых являются жители сел: Березнеговатка, Лебедянка и деревень Студенки, Бредихино, Ярлуково, Георгиевка, Матвеевка, Белоносовка, Данковка, Большие Отруба. Оказывается первая медицинская и врачебная помощь. | Улучшение качества услуг Устройство площадок для сбора мусора. Текущий ремонт в ФАПах. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Богородицкий сельсовет | 1536,6 | 82,25 | 2 | На территории данного сельского поселения расположены МУЗ «Плавицкая участковая больница» и ФАП в с. Богородицкое. Обслуживаются ж.д. ст. Плавица, с. Богородицкое, д.Ольговка и п. Пролетарий. Обеспечивается нормальный доступ к услугам здравоохранения. | Улучшение качества услуг. Устройство площадок для сбора мусора. Текущий ремонт в ФАПе. |
| Верхнематренский сельсовет | 321,6 | 20,5 | 2 | Расположены Верхнематренская амбулатория и ФАП в с. Приозерное. Обслуживаются жители сел: Верхняя Матренка, Приозерное и деревень Березовка, Малая Матренка, Воля, Новая, Ландышевка, Плоская Вершина, оказывается первая медицинская и врачебная помощь. | Текущий ремонт. Улучшение качества услуг. Устройство площадок для сбора мусора. |
| Демшинский сельсовет | 8,7 | - | 1,5 | Расположен Демшинский ФАП. Обслуживаются жители с.Демшинка, деревень Александровка первая, Панино-Липецкое, Наливкино, Б.Отрожки, оказывается первая мед. помощь. | Улучшение качества услуг в участковой больнице. Текущий ремонт. Устройство площадок для сбора мусора. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дубовской сельсовет | 297,4 | 8 | 2 | Расположен Хворостянский ФАП и Дубовской центр общей врачебной практики Обслуживаются жители с.Хворостянка, с.Дубовое, с.Ивановка, п.Новый Свет, д.Сергеевка, д. Садовая, д.Софьино, с.Хворостянка, оказывается первая медицинская и врачебная помощь. | Улучшение качества услуг. Текущий ремонт в ФАПе. |
| Дуровский сельсовет | 8,9 | - | 4 | Расположены 2 ФАПа (с.Дурово, с.Отскочное). Обслуживается население с. Дурово, с. Отскочное, д..Востряковка, д.Нижнематренские Выселки, д.Натальино. В ФАПах оказывается первая мед.помощь. | Улучшение качества услуг. Устройство площадок для сбора мусора. Текущий ремонт на Добринском ФАПе. |
| Каверинский сельсовет | 408 | 8 |  | Расположен Паршиновский центр общей врачебной практики. Обслуживает население с. Паршиновка, с.Ровенка, д.Петровка, д.Алексеевка. Оказывается первая медицинская и врачебная помощь. | Улучшение качества услуг. Устройство площадок для сбора мусора. Текущий ремонт на Добринском ФАПе. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мазейский сельсовет | 8,9 | - | 1,5 | Расположен ФАП в с.Мазейка и Добринский ФАП в д.Заря. Обслуживается население с. Мазейка д.Сошки-Кривки, д. Поддубовка, д.Заря, д.Александровка вторая, д.Боровское (Тихвинский сельсовет), д.Андреевка (Тихвинский сельсовет), д. Московка (Талицкий сельсовет). оказывается первая медицинская и врачебная помощь, специализированная помощь в ДЦРБ. | Улучшение качества услуг. Устройство площадок для сбора мусора. Текущий ремонт на Добринском ФАПе. |
| Нижнематренский сельсовет | 222 | 8 | - | Расположен Нижнематренский центр общей врачебной практики (с.Нижняя Матренка). Обслуживается население с.Н.Матренка, с.Ольховка, д.Курлыковка, д.Красная Рада, с.Салтычки (Хворостянский сельсовет). Обеспечивает нормальный доступ к услугам здравоохранения. | Улучшение качества услуг. Устройство площадок для сбора мусора. Текущий ремонт на Добринском ФАПе. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Новочеркутинский сельсовет | 22,4 |  | 5 | Расположены 2 ФАПа (с.Новочеркутино, с.Александровка). Обслуживается население сел: Новочеркутино, Александровка, Сомовка, д.Архиповка, оказывается первая медицинская помощь, специализированная помощь в ДЦРБ. | Улучшение качества услуг. Устройство площадок для сбора мусора. Текущий ремонт в Новочеркутинском ФАПе. |
| Павловский сельсовет | 15,4 |  | 3,5 | Расположены 2 ФАПа (с.Павловка, п. им. Ильича). Обслуживается население с. Павловка, деревень Смеловка, Кочегуровка, Георгиевка, Кочетовка, Евлановка, п. им. Ильича, оказывается первая медицинская помощь, специализированная помощь в ДРБ. | Текущий ремонт. Улучшение качества услуг. Устройство площадок для сбора мусора. |
| Петровский сельсовет | 791 | 80 | 4 | Расположено отделение Добринской ЦБР, 2 ФАПа в с.Новопетровка и с.Среднее. Обслуживается население п.свх. Петровский, п.Политотдел, с.Среднее, д.Николаевка, д.Покровка. Обеспечивает нормальный доступ к услугам здравоохранения. | Улучшение качества услуг. Устройство площадок для сбора мусора. Текущий ремонт в Средненском ФАПе. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сафоновский сельсовет | 12,6 | - | 2 | Расположен ФАП в п.свх. Кооператор. Обслуживается население п. свх. Кооператор, с.Сафоново, д. Киньшино. Оказывается первая мед.помощь, специализированная помощь в ДРБ. | Улучшение качества услуг. Устройство площадок для сбора мусора. |
| Среднематренский сельсовет | 9,7 | - | 1,5 | Расположен ФАП в с.Средняя Матренка. Обслуживается население с. Средняя Матренка, д.Асташевка, д.Никольское второе, д. Елизаветинка, д.Коновка, д. Александровка. Оказывается первая мед.помощь, специализированная мед.помощь в ДЦРБ. | Текущий ремонт с реконструкцией. Улучшение качества услуг. Устройство площадок для сбора мусора. |
| Талицкий сельсовет | 2089 | 118 | - | Расположен Талицкий центр общей врачебной практики и Добринская психоневрологическая больница. Обслуживается население района, а также сел Талицкий Чамлык и Чамлык Никольское, д. Забитюжье. Обеспечивается нормальный доступ к услугам здравоохранения. | Улучшение качества услуг. Текущий ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тихвинский сельсовет | 5,4 | - | 3 | Расположен ФАП в с.Тихвинка. Обслуживается население деревень Большая Плавица, Никольское второе Андреевка, Аничково, Малая Плавица, Алексеевка, Русаново, Петровка и сел Тихвинка. Оказывается первая мед.помощь, специализированная мед.помощь в ДЦРБ. | Текущий ремонт. Улучшение качества услуг. Устройство площадок для сбора мусора. |
| Хворостянский сельсовет | 518 | 14 | - | Расположена Хворостянская врачебная амбулатория на ж.д. ст. Хворостянка. Обслуживается население ж.д. ст. Хворостянка, сёл Падворские Выселки, Никольское и деревень Казельки, Ольшанка, Новая Жизнь. Обеспечивается нормальный доступ к услугам здравоохранения. | Текущий ремонт. Улучшение качества услуг. Устройство площадок для сбора мусора. |

### 3.4.3. Развитие сети учреждений образования

В Добринском муниципальном районе функционируют 41 учреждение образования, в том числе  23 средних школ,  2 начальных, школы основные – 1, лицей, гимназия,комплекс «начальная школа-детский сад» -2, учреждения дополнительного образования – 3, ПТУ – 1, 7 детских садов. Сеть образовательных учреждений можно назвать сбалансированной, тем не менее, существуют и нерешенные сложные моменты.

Здания и сооружения образовательных учреждений построены в разные периоды, часть из них эксплуатируются уже не один десяток лет. Положительным моментом является то, что не только школы и дошкольные учреждения были сохранены, но и кадровый потенциал системы образования. Тем не менее, со временем происходят сдвиги в возрастной структуре работников образования в сторону увеличения старших возрастов.

Одна из важнейших задач - развитие системы дошкольного воспитания. Необходимо произвести капитальный ремонт ряда объектов с целью восстановления утраченных в процессе эксплуатации характеристик.

Важным фактором является федеральная политика в сфере среднего образования. Данный фактор не является прогнозируемым и поэтому не учитывается при разработке схемы.

В результате учета данных факторов и вариантов социально-экономического развития района, были выделены следующие сценарии развития образовательной инфраструктуры.

Инерционное развитие. Район развивается умеренными темпами, сохраняя существующее положение дел в экономике и социальной сфере. В результате, происходит сокращение численности населения во всех муниципальных образованиях района. Количество детей от 9 до 18 лет продолжает сокращаться. В результате, проблемы оптимизации сети образовательных учреждений только усиливаются. Школы с современной численностью учащихся менее 100 чел (п. Добринка СШ №3, п. Добринка НШ №1, п.Добринка НШ №3, с.Демшинка Сш, с. Дурово СШ, п.им. Ильича СШ, с. Мазейка СШ, с. Паршиновка СШ, с. Средняя Матрёнка СШ, с. Чамлык-Никольское СШ, ж.д. ст.Хворостянка СШ, с.Сафоново СШ,с. Новочеркутино ОШ окажутся на грани закрытия. В подобной ситуации важнейшей задачей администрации будет сохранение этих учреждений. Российская и мировая практика показывает, что при закрытии школы резко возрастает отток населения с территории, в первую очередь молодого, что только усугубит демографическую ситуацию. Однако подобное развитие событий приведет к резкому росту удельных расходов (на 1 ученика) в сфере образования без принципиального качественного изменения.

Инновационное развитие. В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в национальной политике образования. Одной из задач современной школы становится раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, предоставление им возможностей проявления творческих способностей. Решение этих задач невозможно без осуществления вариантности образовательных процессов, в связи с чем появляются различные инновационные типы и виды образовательных учреждений, которые требуют глубокого научного и практического осмысления.

Без изменения отношения к образованию не как к сфере социального обеспечения, а как к стратегически важной и инвестиционной инновационный сценарий развития системы образования невозможен. Инновационный проект предполагает прежде всего объявление отношения к системе образования как к проектной модели гражданского общества.

### Охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования

## 3.5.1. Оценка экологической ситуации района

Оценка экологической ситуации района сформулирована в отдельном томе пояснительной записки.

### 3.5.2. Перспективный ландшафтный план и муниципальная система особо охраняемых природных территорий

Перспективный ландшафтный план и муниципальная система особо охраняемых природных территорий сформулированы в отдельном томе пояснительной записки.

3.5.3.Предложения по охране объектов историко-культурного наследия

Общая оценка историко-культурного и природного наследия Добринского района показывает тяжёлую ситуацию состояния отдельных объектов, комплексов и целых территорий и назревшую необходимость в скорейшей разработке программы по принятию первоочередных мер по их сохранению.

Основными мероприятиями по сохранению культурного наследия Добринского района должны, в первую очередь, стать проектные градостроительные документы:

предложения Схемы территориального планирования Добринского района Липецкой области по выделению особо ценных историко-культурных и природных зон – природных парков и историко-культурных заповедников, а также достопримечательных мест;

проекты зон охраны объектов исторического наследия;

проекты восстановления, консервации, изменения функционального назначения отдельных зданий – объектов истории и культуры;

организация строгого контроля Комитета культуры Добринского района над продажей или сдачей в аренду зданий – объектов истории и культуры.

Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов

На территории Добринского района, благодаря достаточно большому количеству рекреационных ресурсов располагающихся в сельской местности, вдали от крупных городов, существуют предпосылки по формированию индустрии сельского туризма. Сельский туризм является деятельностью, которая проходит в контакте с природой, жизнью в лагере или маленьких поселках. Эта деятельность сопряжена с сельскохозяйственными работами, знакомством с жизнью небольших поселков, экскурсиями по природным и историко-культурным объектам расположенных в сельской местности. Проживание при таком туризме осуществляется в загородных домах, которые приспособлены для этих целей, или предлагаются дома, в которых проживают сами сельские жители.

Положительным эффектом развития этого вида туризма для данной территории является возможность несельскохозяйственной занятости в сельской местности, что позволит уменьшить отток сельского населения. Широко развитая на территории района сельскохозяйственная деятельность, являющаяся одним из основных объектов интереса агротуристов, обуславливает возможность достаточно быстро сформировать и направить часть туристического потока области в экологически благоприятный регион. Что в свою очередь позволит территориям района развиваться более равномерно.

Сохранение объектов культурного наследия

На территории района находится ряд памятников истории и культуры регионального значения, представляющих ценность в первую очередь для специалистов историков и, в некоторой степени для рекреационной деятельности. Среди памятников необходимо выделить церковь Казанской Божьей Матери,1907г. в с. Богородицкое,церковь Михаила Архангела, 1892г. в с.Демшинка, церковь Иоанна Предтечи, 1797г. в с.Ивановка,колокольня в с.Ивановка, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1826г. в с.Ольховатка, церковь Покровская, 1806г. в с.Павловка, церковь Дмитрия Ростовского, 1800-1850гг. в с.Пушкино, церковь Покровская, 1800г. с.Сафоново. Все эти объекты культурного наследия имеют региональный статус.

В селах района сооружены бюсты и мемориалы, посвященные защитникам Отечества, братскими могилами времен Великой отечественной войны, знаменитым землякам, партийным и государственным деятелям, памятным событиям. Все эти памятники рассредоточены по району.

3.5.4. Обезвреживание, переработка, утилизация, складирование и

захоронение производственных и бытовых отходов

В Добринском районе полигоны ТБО располагаются на территории сельских поселений: Добринский, Талицкий, Демшинский, Среднематрёнский сельсоветы. При развитии по инновационному сценарию возникает необходимость проектирования ещё одного полигона в сельском поселении: Петровкий сельсовет. В условиях Добринского района необходима разработка региональной программы ТБО включающей следующие обязательные пункты:

- разделение отходов на стадии потребления и сбора (с последовательно возрастающей дифференциацией). Целесообразным является разделение на пищевые (органические) и непищевые отходы уже на первых этапах реализации программы, далее с выделением отдельных потоков под стеклянный бой, бумагу и картон, металл, и прочие отходы (резина, ткань). Особо актуальным является выделение «корзины» токсичных отходов, к каковым относятся ртутно-кварцевые  лампы дневного света,  аккумуляторные батареи, трансформаторы и проч;

- создание малых предприятий по  сбору переработке отходов (либо сооружение единого муниципального предприятия одного на район) с последовательным освоением циклов переработки различных видов вторичного сырья (стекло, бумага, металл);

- создание специального полигона для захоронения особо токсичных отходов (единого для всего сельского района), который должен быть расположен на водоразделе вдали от элементов овражно-балочной сети и областей проявления карстовых и суффозионно-карстовых процессов).

Особой проблемой района, является проблема утилизации павшего скота и проблема рекультивации скотомогильников.

Скотомогильники на территории района накапливались в течение всего предыдущего столетия. Специфика их устройства в свое время не предполагала использования должных мер санации и обработки. Поэтому скотомогильники формируют ареалы экологического риска с весьма обширным – до 1000 м радиусом потенциального воздействия. В ряде случаев в зону потенциального риска попадают территории привлекательные в плане градостроительного, агрорекреационного и иных видов освоения. В этой связи в рамках программы ТБО должны быть предусмотрены меры по рекультивации могильников. Рекультивация производится специальными организациями и является затратным, но необходимым мероприятием. Региональный план рекультивации потребует целевого финансирования, и как показывает опыт других регионов, позволяет обрабатывать не более 1 – 2 объектов в год, следовательно, должен быть  рассчитан на многолетнюю 10-15 лет перспективу. Затраты (в разрезе долгосрочной перспективы) окупаются с учетом открывающейся возможности  освоения территории.

4. Градостроительный паспорт муниципального района

Градостроительный паспорт (комплексная справка) –  исходящий документ информационной системы обеспечения градостроительной документации (ИСОГД), содержащий несколько сведений и/или дополнительно включающий иные документы и материалы.

Основные технико-экономические показатели схемы территориального планирования муниципального района

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | земли поселений | га | 166726,96 | 1666726,96 |
| 1.2 | земли населенных пунктов | га | 9085 | 9085 |
| 1.3 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 155849 | 155781,36 |
| 1.4 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 1569 | 1636,64 |
| 1.5 | земли лесного фонда | га | 204 | 204 |
| 1.6 | земли водного фонда | га | 19 |  |
| 1.7 | земли запаса | га | - | - |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | всего | тыс. чел. | 39,347 | 41,219 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | - численность городского населения | тыс. чел. | - | - |
|  |  | % от общей численности населения | - | - |
| 2.1.2 | - численность сельского населения | тыс. чел. | 39,347 | 41,219 |
|  |  | % от общей численности населения | 100,0 | 100,0 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 6,36 | 6,737 |
|  |  | % от общей численности населения | 16,49 | 16,34 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | тыс. чел. | 22,99 | 24,86 |
|  |  | % от общей численности населения | 59,62 | 60,32 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 9,21 | 9,622 |
|  |  | % от общей численности населения | 23,89 | 23,34 |
| 2.4 | Численность незанятого населения | тыс. чел. | 3,0 | - |
|  |  | % от общей численности населения в трудоспособном возрасте | 13 | - |
| 2.5 | Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | чел. | 207 | - |
|  |  | % от общей численности населения в трудоспособном возрасте | 0,52 | - |
| 2.6 | Число поселений |  |  |  |
|  | всего | единиц | 19 | 19 |
| 2.6.1 | - городских поселений | единиц | - | - |
| 2.6.2 | - сельских поселений | единиц | 19 | 19 |
| III | Экономический потенциал |  |  |  |
| 3.1 | Объем промышленного производства | млрд. руб. | 2,34 | - |
| 3.2 | Объем продукции с/х производства | млрд. руб. | 6,0 | - |
| IV | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | всего | тыс. кв.м. общей площади | 903,03 | 1141,8 |
|  |  | Домов индивидуальных (ед.) | 11054 | - |
|  |  | Домов многоквартир- ных (ед.) | 1514 | - |

| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м./чел | 22,8 | 27,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 72,2 | - |
|  | канализацией | % | 1,42 | - |
|  | газопроводом | % | 71,56 | 100 |
| V | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 5.2 | всего | единиц / учащихся | 41/4477* | - |
| 5.3 | ПТУ | единиц / учащихся | 1/Нет сведений | - |
| 5.4 | школы средние | единиц / учащихся | 23/3678 | - |
| 5.5 | школы основные | единиц / учащихся | 2/80 | - |
| 5.6 | школы начальные | единиц / учащихся | 2/128 | - |
| 5.7 | детские дошкольные учреждения | единиц / учащихся | 7/591 | - |
| 5.8 | лицей | единиц / учащихся | 1/нет сведений | - |
| 5.9 | гимназия | единиц / учащихся | 1/нет сведений | - |
| 5.10 | комплекс «начальная школа-детский сад» | единиц / учащихся | 2/нет сведений | - |
| 5.11 | Учреждения дополнительного образования | единиц / учащихся | 3/нет сведений | - |
| 5.12 | объекты здравоохранения |  |  |  |
| 5.13 | всего | единиц | 32 | 32 |
| 5.14 | центральная районная больница | единиц/мощность | 1/2170 | 1/2170 |
| 5.15 | отделение общей врачебной практики | единиц/мощность | 4/нет сведений | 4/нет сведений |
| 5.16 | фельдшерско-акушерские пункты | единиц/мощность | 21/нет сведений | 21/нет сведений |
| 5.17 | амбулатории | единиц | 3 | 3 |
| 5.18 | участковые больницы | единиц/мощность | 2/1157 | 2/1157 |
| 5.19 | психоневрологическая больница | единиц/мощность | 1/1180 | 1/1180 |
| 5.20 | оздоровительные учреждения, отдыха и туризма | единиц | - |  |
| 5.21 | объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 5.22 | всего | единиц | 72 | 72 |
| 5.23 | Учреждения культуры | единиц | 33 | 33 |
| 5.24 | библиотеки | единиц | 35 | 35 |
| 5.25 | спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения | единиц | 4 | 4 |
| VI | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Объемы пассажирских перевозок |  |  |  |
|  | - автомобильным транспортом | млн. чел. | 0,7 | - |
| 6.2 | Объемы грузовых перевозок |  |  |  |
|  | - автомобильным транспортом | млн. т | 1,176 | - |

5. Программа мероприятий реализации схемы территориального планирования

5.1. Меры   государственной   поддержи   реализации   схемы

Разработка "Схемы территориального планирования Добринского района" как муниципального градостроительного документа предполагает и соответствующие механизмы ее реализации.

Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих градостроительную деятельность (и в т.ч. реализацию Схемы), включает в себя:

правовое обеспечение;

экономический механизм реализации;

организационный механизм;

информационное обеспечение;

научное обеспечение;

проектное обеспечение;

кадровое обеспечение.

Система механизмов включает механизмы федерального, регионального  и муниципального уровней.

К механизмам федерального уровня относятся: нормативно-правовые документы федерального уровня, стратегические, прогнозные и программные документы социально-экономического развития Российской Федерации, градостроительные документы, определяющие градостроительную политику на территории Российской Федерации, национальные проекты.

К механизмам регионального уровня относятся: нормативно-правовые, стратегические и прогнозные документы регионального уровня; комплексные и целевые программы социально-экономического развития области; программы развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы; программы реконструкции и модернизации действующих предприятий; градостроительные документы разного уровня и характера; крупные инвестиционные проекты; создание особых экономических зон; наличие организационных структур по реализации региональной Схемы территориального планирования и других градостроительных документов, проведение мониторинга их реализации.

К механизмам муниципального уровня относятся:

нормативно-правовые,  прогнозные документы муниципального уровня;

комплексные и целевые программы социально-экономического развития района;

программы развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы;

программы реконструкции и модернизации действующих предприятий;

градостроительные документы муниципального уровня;

инвестиционные проекты;

наличие организационных структур по реализации Схемы территориального планирования Добринского района и других градостроительных документов, проведение мониторинга их реализации.

Ключевые прогнозные и программные документы Добринского района:

Стратегия социально-экономического развития Добринского района до 2025г.

Прогноз социально-экономического развития на 2010г.

Кроме того, район участвует в реализации областных целевых программ: “Свой дом “, “Доступное жилье”. В области градостроительства и архитектуры разработана и реализуется областная целевая программа "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития Липецкой области и ее населенных пунктов на 2005-2009 годы". В ее рамках  разработана настоящая Схема. После ее утверждения будут разработаны генеральные планы сельских поселений района. Для реализации проектных предложений Схемы предлагается разработать ряд  районных законодательных и нормативных правовых актов по градостроительной деятельности:

инвестиционный паспорт района;

генеральные планы сельских поселений района;

специальные проекты:

проекты планировки зон отдыха;

проекты организации санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

проекты охранных зон памятников истории и культуры;

схема экологического состояния окружающей природной среды;

проекты охраны окружающей природной среды;

градостроительный кадастр и градостроительные регламенты территории района.

Кроме того, необходимо:

провести паспортизацию памятников истории и культуры;

создать специальную организационную структуру с соответствующими полномочиями по реализации Схемы (или наделить полномочиями существующие структуры);

организовать мониторинг:

градостроительной деятельности;

санитарно-экологического состояния;

состояния и использования объектов историко-культурного наследия;

состояния и использования особо охраняемых природных территорий.

# 6. Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций

Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне сформулированы в отдельном томе пояснительной записки.

Литература

При разработке «Схемы территориального планирования Добринского района» были использованы следующие нормативные и правовые документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации

- Земельный кодекс Российской Федерации

- Лесной кодекс Российской Федерации

- Водный кодекс Российской Федерации

- Воздушный кодекс Российской Федерации

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»

- Закон Российской Федерации «О разграничении государственной собственности на землю»

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах.

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

- СанПиН 2.2.1/2 1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»

- Атлас Липецкой области. Федеральная служба геодезии и картографии России. М. 2000.

- Схемы территориального планирования Липецкой области

- Нормативы градостроительного проектирования Липецкой области

- Справочник проектировщика. Градостроительство

- Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований