| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| 29.11.2019 | п. Добринка | № 972 |

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Петровский сельсовет на 2019-2034 годы

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Добринского муниципального района, администрация Добринского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения сельского поселения Петровский сельсовет на 2019-2034 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Добринские вести» и разместить на официальном сайте администрации Добринского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Добринского муниципального района Каковкина В.Н.

Глава администрации

Добринского муниципального района			        С.П. Москворецкий

Юшков Николай Николаевич

23459

Вносит:

Отдел жилищно- коммунального хозяйства                      В.А. Провоторов

Согласовано:

Заместитель главы

администрации муниципального района 		               В.Н. Каковкин

Отдел правовой работы

и земельных отношений                                                            Н.А. Гаврилов

Приложение

к постановлению администрации

Добринского муниципального района

от 29.11.2019   № 972

Актуализированная

схема теплоснабжения

сельского поселения

Петровский сельсовет

на 2019-2034 годы

Актуализированная

схема теплоснабжения

п. свх Петровский

на 2019-2034 годы

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки и актуализации схемы теплоснабжения  населенного пункта сельского поселения п. свх Петровский Петровский сельсовет Добринского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

I.Общие положения

Схема теплоснабжения населённого пункта — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Основные цели разработки схем теплоснабжения:

1. Определение условий организации централизованного, индивидуального теплоснабжения.

2. Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей.

3. Определение радиуса эффективного теплоснабжения при решении вопросов о подключении теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения.

4. Определение мероприятий по строительству, реконструкции, консервации объектов теплоснабжения с учетом изменения перспективных нагрузок.

5. Минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

6. Обеспечение приоритета комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности.

7. Определение единой теплоснабжающей организации.

Графическая часть

IV. Порядок формирования схем теплоснабжения

| № п/п | Требования к составу и порядку формирования схем теплоснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование поселения | Сельское поселение Петровский сельсовет |
| 2 | Количество жителей | 819 |
| 3 | Схема поселения (с нанесением зданий и сооружений на карту) | - |
|  | Указание типа зданий (жилые, административные и др.) |  |
| 4 | Указание типа теплоснабжения (централизованное/индивидуальное) | индивидуальное |
| 5 | Нанесение на карту перспективной зоны застройки поселения | - |
| 6 | Наличие источников теплоснабжения (ТЭЦ, котельных) (да/нет) | да |
| 7 | Наличие тепловых сетей (да/нет) | да |
| 8 | При наличии источников и тепловых сетей (п. 6, 7) нанесение на карту поселения с указанием тепловых камер, секционирующей арматуры, длин у диаметров участков тепловых сетей |  |
| 9 | Определение эффективного радиуса теплоснабжения источника по формуле R=Qуст*Lср/ΣQпотребителей, где Qуст - установленная мощность источника, Lср - средняя длина тепловой сети от источника до потребителя тепловой энергии, ΣQпотребителей - сумма тепловых нагрузок потребителей, подключенных к источнику | Lср = (29,3+23,5+11,6+34+13,8+13,8+13,8+31,3+120+40+29,5+17,3+25+924)/8=164,1 R=2,8 х 164,1/1,83=251 м см.Рисунок 1 |
| 10 | Нанесение на карту эффективного радиуса теплоснабжения источников |  |
| 11 | Описание источников теплоснабжения (отдельно по каждому) | См. Таблицу 1 |
| 12 | Описание тепловых сетей | См. Таблицу 2 |
| 13 | Описание потребителей тепловой энергии | См. Таблицу 3 |
| 14 | Составление программы реконструкции и ремонта оборудования объекта на 15 лет |  |
| 15 | Нанесение на карту перспективного строительства (с разбивкой по годам подключения к системе теплоснабжения) | См. Таблицы 1, 2, 3 |

Приложение 1 к порядку

формирования схемы теплоснабжения

Информация по источникам теплоснабжения                                                                                                                      Таблица 1

| № п/п | Номер объекта на схеме | Наименование объекта теплоснабжения (котельная, ЦТП, насосная) | Установленная мощность, Гкал/час | Собственник объекта | Эксплуатирующая организация, с указанием основания эксплуатации (договор аренды, техобслуживания и т.п.) | Перечень основного оборудования | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/час | Свободная мощность источника (резерв), Гкал/час (с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях) | Температурный график работы источника | Перечень и характеристики вспомогательного оборудования (насосы, ХВО, теплообменники и т.д.) | Уровень автоматизации источника | Расход электроэнергии на собственные нужды, кВт*ч | Обеспечение категории надежности электроснабжения | Категория теплоснабжения | Сезонность работы | Год подключения объекта к системе теплоснабжения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Суммарная | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |  |  | 2-й ввод | ДГУ (указать мощность) |  |  |  |
| 1 | 1 | котельная | 2,8 | муниципальная | ООО «Теплосервис» | КВа-0,8 | 1,83 | 0 | 0 | 0 | 0,049 | 0 | 70/95 | Насосная группа: Насосы сетевые Насосы контура котлов Насосы подпиточные.Система химводоподготовки Бак запаса химочищенной воды 1,0м3 1 комп Узел учёта тепла | Автоматизирована |  | да |  |  | Сезон | 2006 |

Приложение 2 к порядку

Формирования схемы теплоснабжения

Информация по тепловым сетям таблица 2

| № п/п | Участок тепловой сети | Номер объекта на схеме | Количество трубопроводов (2, 3, 4) | Балансовая принадлежность ТС | Длина участка ТС, м | Диаметр ТС, м | Способ прокладки ТС | Тип изоляции | Год постройки | Расчетные тепловые потери, Гкал/год | Принадлежность к источнику теплоснабжения | Динамика порывов тепловой сети | Год подключения объекта к системе теплоснабжения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | ТК-1 – ТК-2 |  | 2 | муниципальная | 29,3 | 108 | подземная | урса | 1990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТК-2- Столовая |  | 2 | муниципальная | 23,5 | 57 | подземная | урса | 1990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 3 | ТК-2 – ТК-3 |  | 2 | муниципальная | 111,6 | 108 | подземная | урса | 1990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 4 | ТК-3 – ТК-4 |  | 2 | муниципальная | 34 | 108 | подземная | урса | 1990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 5 | ТК-3- Д3 |  | 2 | муниципальная | 13,8 | 57 | подземная | урса | 1990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 6 | ТК-4 – Д4 |  | 2 | муниципальная | 13,8 | 57 | подземная | урса | 1990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 7 | ТК-4 – ДК |  | 2 | муниципальная | 31,3 | 108 | подземная | урса | 1990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 8 | УП-2 – Контора |  | 2 | муниципальная | 120 | 57 | подземная | урса | 1990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 9 | ТК-8 – Детсад |  | 2 | муниципальная | 40 | 76 | подземная | урса | 1990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 10 | ТК-10 – Больница |  | 2 | муниципальная | 46,8 | 108 | подземная | урса | 1990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 11 | УП-1- Пожарный пост |  | 2 | муниципальная | 25 | 57 | подземная | урса | 1990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 12 | ТК-1 – ТК-11 |  | 2 | муниципальная | 924 | 159 | подземная | урса | 1990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2006 |

Приложение 3 к порядку

формирования схем теплоснабжения

| Информация по потребителям тепловой энергии | Таблица 3 |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес потребителя | Номер объекта на схеме | Назначение здания (жилое, административное и т.п.) | Договорная нагрузка, Гкал/час | Схема подключения (зависимая/независимая, открытая/закрытая) | Этажность здания | Наличие и тип распределительного узла (АТП, элеватор и т.д.) | Наличие и тип общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | Год подключения объекта к системе теплоснабжения * |
|  |  |  |  | Суммарная | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры | ДК | административное | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | Независимая/ Закрытая | 1 | 0 |  | 1990 |
| 2 | Многоквартирный дом ул. Заболотная, 3 | Д3 | жилое | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | Независимая/ Закрытая | 1 | 0 |  | 1990 |
| 3 | Многоквартирный дом ул. Заболотная, 4 | Д4 | жилое | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | Независимая/ Закрытая | 1 | 0 |  | 2005 |
| 4 | Пожарный пост |  | административное | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | Независимая/ Закрытая | 1 | 0 |  | 1990 |
| 5 | Контора |  | административное | 0,46 | 0,46 | 0 | 0 | Независимая/ Закрытая | 3 | 0 |  | 1990 |
| 6 | Столовая |  | административное | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | Независимая/ Закрытая | 1 | 0 |  | 1990 |
| 7 | Детсад |  | административное | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | Независимая/ Закрытая | 1 | 0 |  | 1990 |
| 8 | Больница |  | административное | 0,49 | 0,49 | 0 | 0 | Независимая/ Закрытая | 1 | 0 |  | 1990 |

Актуализированная

схема теплоснабжения

с.Новопетровка

на 2019-2034 годы

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки и актуализации схемы теплоснабжения  населенного пункта с.Новопетровка сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

I.Общие положения

Схема теплоснабжения населённого пункта — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Основные цели разработки схем теплоснабжения:

1.Определение условий организации централизованного, индивидуального теплоснабжения.

2.Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей.

3.Определение радиуса эффективного теплоснабжения при решении вопросов о подключении теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения.

4.Определение мероприятий по строительству, реконструкции, консервации объектов теплоснабжения с учетом изменения перспективных нагрузок.

5.Минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

6.Обеспечение приоритета комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности.

7.Определение единой теплоснабжающей организации.

На территории населенного пункта организовано индивидуальное отопление. Развитие централизованного теплоснабжения не предусмотрено.

Актуализированная

схема теплоснабжения

д. Николаевка

на 2019-2034 годы

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки и актуализации схемы теплоснабжения  населенного пункта д. Николаевка сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

I.Общие положения

Схема теплоснабжения населённого пункта — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Основные цели разработки схем теплоснабжения:

1.Определение условий организации централизованного, индивидуального теплоснабжения.

2.Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей.

3.Определение радиуса эффективного теплоснабжения при решении вопросов о подключении теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения.

4.Определение мероприятий по строительству, реконструкции, консервации объектов теплоснабжения с учетом изменения перспективных нагрузок.

5.Минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

6.Обеспечение приоритета комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности.

7.Определение единой теплоснабжающей организации.

На территории населенного пункта организовано индивидуальное отопление. Развитие централизованного теплоснабжения не предусмотрено.

Актуализированная

схема теплоснабжения

п. Политотдел

на 2019-2034 годы

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки и актуализации схемы теплоснабжения  населенного пункта п. Политотдел сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

I.Общие положения

Схема теплоснабжения населённого пункта — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Основные цели разработки схем теплоснабжения:

1.Определение условий организации централизованного, индивидуального теплоснабжения.

2.Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей.

3.Определение радиуса эффективного теплоснабжения при решении вопросов о подключении теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения.

4.Определение мероприятий по строительству, реконструкции, консервации объектов теплоснабжения с учетом изменения перспективных нагрузок.

5.Минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

6.Обеспечение приоритета комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности.

7.Определение единой теплоснабжающей организации.

На территории населенного пункта организовано индивидуальное отопление. Развитие централизованного теплоснабжения не предусмотрено.

Актуализированная

схема теплоснабжения

с. Васильевка

на 2019-2034 годы

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки и актуализации схемы теплоснабжения  населенного пункта с. Васильевка сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

I.Общие положения

Схема теплоснабжения населённого пункта — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Основные цели разработки схем теплоснабжения:

1.Определение условий организации централизованного, индивидуального теплоснабжения.

2.Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей.

3.Определение радиуса эффективного теплоснабжения при решении вопросов о подключении теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения.

4.Определение мероприятий по строительству, реконструкции, консервации объектов теплоснабжения с учетом изменения перспективных нагрузок.

5.Минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

6.Обеспечение приоритета комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности.

7.Определение единой теплоснабжающей организации.

На территории населенного пункта организовано индивидуальное отопление. Развитие централизованного теплоснабжения не предусмотрено.

Актуализированная

схема теплоснабжения

д. Ржавец

на 2019-2034 годы

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки и актуализации схемы теплоснабжения  населенного пункта д. Ржавец сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

I.Общие положения

Схема теплоснабжения населённого пункта — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Основные цели разработки схем теплоснабжения:

1.Определение условий организации централизованного, индивидуального теплоснабжения.

2.Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей.

3.Определение радиуса эффективного теплоснабжения при решении вопросов о подключении теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения.

4.Определение мероприятий по строительству, реконструкции, консервации объектов теплоснабжения с учетом изменения перспективных нагрузок.

5.Минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

6.Обеспечение приоритета комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности.

7.Определение единой теплоснабжающей организации.

На территории населенного пункта организовано индивидуальное отопление. Развитие централизованного теплоснабжения не предусмотрено.

Актуализированная

схема теплоснабжения

д. Покровка

на 2019-2034 годы

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки и актуализации схемы теплоснабжения  населенного пункта д. Покровка сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

I.Общие положения

Схема теплоснабжения населённого пункта — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Основные цели разработки схем теплоснабжения:

1.Определение условий организации централизованного, индивидуального теплоснабжения.

2.Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей.

3.Определение радиуса эффективного теплоснабжения при решении вопросов о подключении теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения.

4.Определение мероприятий по строительству, реконструкции, консервации объектов теплоснабжения с учетом изменения перспективных нагрузок.

5.Минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

6.Обеспечение приоритета комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности.

7.Определение единой теплоснабжающей организации.

На территории населенного пункта организовано индивидуальное отопление. Развитие централизованного теплоснабжения не предусмотрено.

Актуализированная

схема теплоснабжения

с. Среднее

на 2019-2034 годы

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки и актуализации схемы теплоснабжения  населенного пункта с. Среднее сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

I.Общие положения

Схема теплоснабжения населённого пункта — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Основные цели разработки схем теплоснабжения:

1.Определение условий организации централизованного, индивидуального теплоснабжения.

2.Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей.

3.Определение радиуса эффективного теплоснабжения при решении вопросов о подключении теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения.

4.Определение мероприятий по строительству, реконструкции, консервации объектов теплоснабжения с учетом изменения перспективных нагрузок.

5.Минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

6.Обеспечение приоритета комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности.

7.Определение единой теплоснабжающей организации.

На территории населенного пункта организовано индивидуальное отопление. Развитие централизованного теплоснабжения не предусмотрено.